## Slide 1: Tema 2 organización del procesador

## Slide 2: Tema 2 organización del Procesador
Arquitectura de computadores
Dpto. Arquitectura de Computadores
Universidad de Málaga

## Slide 3: Contenidos
Introducción
Procesador monociclo
Procesador segmentado
Transparencias basadas en:
José Manuel Mendías Cuadros. Fundamentos de los Computadores II. UCM.
Libro Patterson-Hennessy, capítulo 4

## Slide 4: introducción
Tema 2: organización del procesador

## Slide 5: introducción: elementos de memoria - Registros
Elemento para almacenar n bits
Registro paralelo (ejemplo)
  El valor almacenado se lee por la salida OUT[n-1:0]
  El valor que se quiere almacenar se proporciona por la entrada IN[n-1:0]
  Para almacenar IN en el registro hay que activar la entrada load y enviar un flanco de bajada por la entrada clk
  La entrada reset pone a 0 el contenido del registro
n
n
A
clk
load
reset
IN[n-1:0]
OUT[n-1:0]
clk
load
reset
IN
OUT
10101
10101
00000
11111
11111

## Slide 6: introducción: elementos de memoria - memoria
w
Elemento para almacenar M palabras de n bits (M = 2m)
Ejemplo:
    cs: señal de habilitación del chip
    rw: señal de lectura (1) y escritura (0)
    clk: señal de reloj para sincronizar escritura
    I[n-1:0]: entrada de datos
    A[m-1:0]: entrada de direcciones
    O[n-1:0]: salida de datos
Memoria 64 Bytes (26 x 1 Byte = 26 x 8 bits)
n
n
MEM
2m x n
clk
rw
cs
I[n-1:0]
O[n-1:0]
m
A[m-1:0]
8
8
MEM
26 x 8
clk
rw
cs
I[7:0]
O[7:0]
6
A[5:0]
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
… |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
63
A5
A4
A3
A2
A1
A0
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
I0
O7
O6
O5
O4
O3
O2
O1
O0
rw
cs
cs

## Slide 7: introducción: elementos de memoria - memoria
  Lectura:
    Poner en entrada A[m-1:0] la dirección D a leer (binario)
    Poner rw a 1 y cs a 1
    Tras un cierto retraso aparecerá en OUT[n-1:0] el dato almacenado en la posición D
  Escritura:
    Poner en entrada A[m-1:0] la dirección D en la que escribir (binario)
    Poner en entrada IN[n-1:0] el dato T a escribir (binario)
    Poner rw a 0 y cs a 1
    Después del flanco de bajada en clk se almacenará el dato T en la posición de memoria D
n
n
MEM
2m x n
clk
rw
cs
I[n-1:0]
O[n-1:0]
m
A[m-1:0]

## Slide 8: introducción: partes de un procesador
  Estructura general
Memory - I/O Bus
Processor
(CPU)
Memory
(Program
& Data)
Input/Output
Controllers
Disks
Keyboard
Monitor
Printer
Network

## Slide 9: introducción: partes de un procesador
  Estructura general
Memoria
Programa
y
Datos
Entrada
Salida
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos

## Slide 10: introducción: partes de un procesador
  Estructura general
Memoria
Programa
y
Datos
Entrada
Salida
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos
Registros
(prop. general
prop específ.)
Lógica
encaminamiento
transformación
(ALU…)

## Slide 11: introducción: partes de un procesador
  Estructura general
Memoria
Programa
y
Datos
Entrada
Salida
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos
estado
control
Registros
(prop. general
prop específ.)
Lógica
encaminamiento
transformación
(ALU…)

## Slide 12: introducción: partes de un procesador
  Estructura general
Memoria
Programa
y
Datos
Entrada
Salida
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos
control
estado
direcciones
instrucciones
control
datos
datos
Registros
(prop. general
prop específ.)
Lógica
encaminamiento
transformación
(ALU…)

## Slide 13: introducción: partes de un procesador
  Estructura general
Memoria
Programa
y
Datos
Entrada
Salida
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos
control
estado
datos
direcciones
instrucciones
control
control
estado
datos
datos
datos
Registros
(prop. general
prop específ.)
Lógica
encaminamiento
transformación
(ALU…)

## Slide 14: introducción: ciclo de instrucción del procesador
Pasos en los que se divide la ejecución de una instrucción
Ciclo de instrucción (general)
  Búsqueda de la instrucción (fetching): el procesador lee de memoria la instrucción a ejecutar. Debe conocer la posición de memoria donde se encuentra dicha instrucción (PC – Program Counter).
  Decodificación de la instrucción: Debe determinar el tipo de instrucción y los operandos que utiliza a partir de la instrucción binaria leída de memoria (Formato de instrucción).
  Ejecución de la instrucción: Ejecuta la acción expresada por la instrucción con los operandos especificados.

## Slide 15: procesador monociclo
Tema 2: organización del procesador

## Slide 16: procesador monociclo
Procesador MONOCICLO:
  Todas las transferencias/transformaciones implicadas en cada instrucción se ejecutan en un único ciclo de reloj (entre dos flancos de la señal CLK)
    El reloj llega a todos los elementos de memoria del procesador
    En cada flanco (subida) se cargan los nuevos valores en todos ellos (comienza ciclo instrucción)
    Los nuevos valores se propagan/transforman a través de los circuitos combinacionales y se quedan a las entradas de los elementos de memoria (pero no se cargan)
    Cuando se han estabilizado, puede llegar el siguiente flanco de reloj que carga los nuevos valores en los elementos de memoria y da comienzo a la siguiente instrucción
ciclo
instrucción 1
ciclo
instrucción 3
ciclo
instrucción 6
ciclo
instrucción 2
ciclo
instrucción 4
ciclo
instrucción 5
CLK
0
1
D Q
Lógica
Combinacional
CLK
D Q
elemento
de memoria
elemento
de memoria

## Slide 17: procesador monociclo: unidad de datos
Circuito secuencial
  Señal de reloj (CLK) sincroniza los cambios de estado
OBJETIVO: ejecutar las acciones indicadas por las instrucciones
Memoria
Programa
y
Datos
Entrada
Salida
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos
control
estado
datos
direcciones
instrucciones
control
control
estado
datos
datos
datos
Registros
(prop. general
prop específ.)
Lógica
encaminamiento
transformación
(ALU…)

## Slide 18: procesador monociclo: unidad de datos - Risc-V reducido
Diseño de la unidad de datos monociclo de un procesador RISC-V (32 bits) con conjunto reducido de instrucciones
lw rd, imm12b(rs1) | rd  MEM[rs1 + sExt(imm)] | tipo-I
sw rs2, imm12b(rs1) | MEM[rs1 + sExt(imm)]  rs2 | tipo-S
add rd, rs1, rs2 | rd  rs1 + rs2 | tipo-R
sub rd, rs1, rs2 | rd  rs1 - rs2 | tipo-R
and rd, rs1, rs2 | rd  rs1 & rs2 | tipo-R
or rd, rs1, rs2 | rd  rs1 ¦ rs2 | tipo-R
addi rd, rs1, imm12b | rd  rs1 + sExt(imm) | tipo-I
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (rs1 = rs2) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4) | tipo-B
jal rd, imm21b | PC  PC + sExt(imm20:1 << 1), rd  PC + 4 | tipo-J

## Slide 19: procesador monociclo: unidad de datos - Risc-V reducido
Estos son los distintos tipos de formato de instrucciones
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
funct7 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
imm11:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:0 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
imm20,10:1,11,19:12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
tipo-R |  |  |  |  |  | 
tipo-I |  |  |  |  |  | 
tipo-S |  |  |  |  |  | 
tipo-B |  |  |  |  |  | 
tipo-J |  |  |  |  |  | 
Instrucción | Tipo | funct7 (31:25) | funct3 (14:12) | op (6:0)
lw | I | - | 010 | 0000011
sw | S | - | 010 | 0100011
add | R | 0000000 | 000 | 0110011
sub | R | 0100000 | 000 | 
and | R | 0000000 | 111 | 
or | R | 0000000 | 110 | 
addi | I | - | 000 | 0010011
beq | B | - | 000 | 1100011
jal | J | - | - | 1101111

## Slide 20: procesador monociclo: unidad de datos – elementos hardware
Banco de registros (BR)
  32 registros de 32 bits
  Dos puertos de lectura (A,B) y otro de escritura (C)
    Posibilidad de leer dos registros y escribir en un tercero a la vez
  Interfaz:
    DA: código registro a leer por A
    DB: código registro a leer por B
    DC: código registro a escribir con el contenido que entre por C
PC
  Registro de 32 bits con carga paralela síncrona
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
PC

## Slide 21: procesador monociclo: unidad de datos – elementos hardware
Banco de registros (BR)
  Lectura del banco de registros:
    Destino  BR[NumReg]
  Escritura en el banco de registros:
    BR[NumReg]  Fuente
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
NumReg
Destino
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
NumReg
Fuente
1

## Slide 22: procesador monociclo: unidad de datos – elementos hardware
Bancos de memoria (MEM)
  2 Bancos de memoria de 230 palabras de 32 bits
  Direccionables a nivel de byte
  Memoria Instrucciones:
    Dir: Dirección de memoria a leer
    Instr: Instrucción leída
    Sólo lectura
  Memoria de datos:
    Dir: Dirección de memoria a leer
    Data W: Dato a escribir en memoria
    Data R: Dato leído de memoria
    Read: lectura; Write: escritura; CS: chip select
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32

## Slide 23: procesador monociclo: unidad de datos – elementos hardware
Bancos de memoria (MEM)
  Lectura de la memoria:
    Destino  MEM[Dirección]
  Escritura en la memoria:
    MEM[Dirección]  Fuente
Dirección
Destino
Dirección
Fuente
1
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32

## Slide 24: procesador monociclo: unidad de datos – elementos hardware
ALU
  Unidad aritmético-lógica de dos entradas de 32 bits
  Salida de estado Z (resultado 0)
  8 operaciones:
OP | Nemo. | Operación
000 | ADD | ALU = A+B
001 | SUB | ALU = A-B
010 | AND | ALU = A AND B
011 | OR | ALU = A OR B
100 | SLT | IF (A < B) then ALU = 1 else ALU = 0
101 | SRL | ALU = 0,A[31:1]
110 | SLL | ALU = A[30:0],0
111 | SRA | ALU = A[31],A[31:1]
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP

## Slide 25: procesador monociclo: unidad de datos
Búsqueda secuencial de las instrucciones
  PC contiene la dirección de memoria de la instrucción actual
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
Dirección de memoria
de la instrucción actual

## Slide 26: procesador monociclo: unidad de datos
Búsqueda secuencial de las instrucciones
  PC contiene la dirección de memoria de la instrucción actual
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
Dirección de memoria
de la instrucción actual
Codificación binaria de
la instrucción actual

## Slide 27: procesador monociclo: unidad de datos
Búsqueda secuencial de las instrucciones
  PC contiene la dirección de memoria de la instrucción actual
  PC debe incrementarse al final del ciclo para apuntar a la siguiente instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
+
32
32

## Slide 28: procesador monociclo: unidad de datos
Búsqueda secuencial de las instrucciones
  PC contiene la dirección de memoria de la instrucción actual
  PC debe incrementarse al final del ciclo para apuntar a la siguiente instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
Instrucciones de 32 bits
(4 bytes)

## Slide 29: procesador monociclo: unidad de datos
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción

## Slide 30: procesador monociclo: unidad de datos
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros

## Slide 31: procesador monociclo: unidad de datos
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32

## Slide 32: procesador monociclo: unidad de datos
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP

## Slide 33: procesador monociclo: unidad de datos
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
Ext. signo
32
32

## Slide 34: procesador monociclo: unidad de datos
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
Ext. signo
32
32
Codificación binaria de
la instrucción actual

## Slide 35: procesador monociclo: unidad de datos
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
5
5
32
DB
A
Write
32
B
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
Ext. signo
32
32
19:15

## Slide 36: procesador monociclo: unidad de datos
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
5
5
32
DB
A
Write
32
B
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
32
Ext. signo
32
19:15
31:20

## Slide 37: procesador monociclo: unidad de datos
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
32
5
5
DB
A
Write
32
B
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20

## Slide 38: procesador monociclo: unidad de datos
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
32
5
5
DB
A
Write
32
B
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20

## Slide 39: procesador monociclo: unidad de datos
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
5
32
5
5
DB
A
Write
32
B
DA
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20
11:7

## Slide 40: procesador monociclo: unidad de datos
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
5
32
32
5
5
DB
A
Write
32
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20
11:7

## Slide 41: procesador monociclo: unidad de datos
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
32
32
5
5
DB
A
Write
32
B
DA
5
DC
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20
11:7

## Slide 42: procesador monociclo: unidad de datos
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:0 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
Ruta de datos para la instrucción SW/ LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
sw rs2, imm12b(rs1) | MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]  BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
5
5
DB
A
Write
32
B
DA
5
DC
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20
11:7

## Slide 43: procesador monociclo: unidad de datos
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:0 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
Ruta de datos para la instrucción SW/ LW
sw rs2, imm12b(rs1) | MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]  BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
5
DB
A
Write
32
B
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7

## Slide 44: procesador monociclo: unidad de datos
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:0 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
Ruta de datos para la instrucción SW/ LW
sw rs2, imm12b(rs1) | MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]  BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20

## Slide 45: procesador monociclo: unidad de datos
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:0 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
Ruta de datos para la instrucción SW/ LW
sw rs2, imm12b(rs1) | MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]  BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20

## Slide 46: procesador monociclo: unidad de datos
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:0 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
Ruta de datos para la instrucción SW/LW
sw rs2, imm12b(rs1) | MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]  BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20

## Slide 47: procesador monociclo: unidad de datos
Ruta de datos para la instrucción ADDI/SW/ LW
addi rd, rs1, imm12b | BR[rd]  BR[rs1] + sExt(imm)
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 

## Slide 48: procesador monociclo: unidad de datos
Ruta de datos para la instrucción ADDI/SW/ LW
addi rd, rs1, imm12b | BR[rd]  BR[rs1] + sExt(imm)
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 

## Slide 49: procesador monociclo: unidad de datos
Ruta de datos para la instrucción ADDI/SW/ LW
addi rd, rs1, imm12b | BR[rd]  BR[rs1] + sExt(imm)
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
32
0
1

## Slide 50: procesador monociclo: unidad de datos
32
32
Ruta de datos para la instrucción ADDI/SW/ LW
addi rd, rs1, imm12b | BR[rd]  BR[rs1] + sExt(imm)
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
0
1

## Slide 51: procesador monociclo: unidad de datos
32
32
Ruta de datos para la instrucción ADDI/SW/LW
addi rd, rs1, imm12b | BR[rd]  BR[rs1] + sExt(imm)
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
0
1

## Slide 52: procesador monociclo: unidad de datos
32
32
Ruta de datos para la instrucción ADD/ADDI/SW/LW
add rd, rs1, rs2 | BR[rd]  BR[rs1] + BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
0
1
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
funct7 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 

## Slide 53: procesador monociclo: unidad de datos
32
32
Ruta de datos para la instrucción ADD/ADDI/SW/LW
add rd, rs1, rs2 | BR[rd]  BR[rs1] + BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
0
1
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
funct7 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 

## Slide 54: procesador monociclo: unidad de datos
32
32
Ruta de datos para la instrucción ADD/ADDI/SW/LW
add rd, rs1, rs2 | BR[rd]  BR[rs1] + BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
0
1
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
funct7 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
32
1
0

## Slide 55: procesador monociclo: unidad de datos
32
32
Ruta de datos para la instrucción ADD/ADDI/SW/LW
add rd, rs1, rs2 | BR[rd]  BR[rs1] + BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
0
1
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
funct7 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
32
1
0

## Slide 56: procesador monociclo: unidad de datos
32
32
Ruta de datos para la instrucción ADD/ADDI/SW/LW
add rd, rs1, rs2 | BR[rd]  BR[rs1] + BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
0
1
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
funct7 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
32
1
0

## Slide 57: procesador monociclo: unidad de datos
32
32
Ruta de datos para la instrucción ADD/ADDI/SW/LW
add rd, rs1, rs2 | BR[rd]  BR[rs1] + BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
0
1
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
funct7 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
32
1
0

## Slide 58: procesador monociclo: unidad de datos
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
Ruta de datos para la instrucción BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4)
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0

## Slide 59: procesador monociclo: unidad de datos
2
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
Ruta de datos para la instrucción BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4)
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones

## Slide 60: procesador monociclo: unidad de datos
2
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
Ruta de datos para la instrucción BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4)
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
Restar y comprobar si resultado es cero (Z)
código
resta
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones

## Slide 61: procesador monociclo: unidad de datos
2
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
Ruta de datos para la instrucción BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4)
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
Z
código
resta
32
+
32
32
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones

## Slide 62: procesador monociclo: unidad de datos
2
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
Ruta de datos para la instrucción BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4)
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
Z
código
resta
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones

## Slide 63: procesador monociclo: unidad de datos
2
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
Ruta de datos para la instrucción BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4)
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
Z
código
resta
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones

## Slide 64: procesador monociclo: unidad de datos
2
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
Ruta de datos para la instrucción BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4)
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
Z
código
resta
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1

## Slide 65: procesador monociclo: unidad de datos
?
2
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
Ruta de datos para la instrucción BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4)
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
Z
código
resta
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1

## Slide 66: procesador monociclo: unidad de datos
2
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
Ruta de datos para la instrucción BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4)
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1

## Slide 67: procesador monociclo: unidad de datos
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm20,10:1,11,19:12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
2
32
32
Ruta de datos para la instrucción JAL/BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:20, 11:7
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
jal rd, imm21b | PC  PC + sExt(imm20:1 << 1), BR[rd]  PC + 4

## Slide 68: procesador monociclo: unidad de datos
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm20,10:1,11,19:12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
2
32
32
Ruta de datos para la instrucción JAL/BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
jal rd, imm21b | PC  PC + sExt(imm20:1 << 1), BR[rd]  PC + 4

## Slide 69: procesador monociclo: unidad de datos
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm20,10:1,11,19:12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
2
32
32
Ruta de datos para la instrucción JAL/BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
jal rd, imm21b | PC  PC + sExt(imm20:1 << 1), BR[rd]  PC + 4

## Slide 70: procesador monociclo: unidad de datos
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm20,10:1,11,19:12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
2
Ruta de datos para la instrucción JAL/BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
jal rd, imm21b | PC  PC + sExt(imm20:1 << 1), BR[rd]  PC + 4
32
32
32
0
32
1
2
2

## Slide 71: procesador monociclo: unidad de datos
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm20,10:1,11,19:12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
2
Ruta de datos para la instrucción JAL/BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
jal rd, imm21b | PC  PC + sExt(imm20:1 << 1), BR[rd]  PC + 4
32
32
32
0
32
1
2
2

## Slide 72: procesador monociclo: unidad de datos
3
2
Señales de control
  Generadas por la Unidad de Control “trazan” las rutas de cada instrucción
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
ImmSrc
2
2

## Slide 73: procesador monociclo: unidad de datos
2
Señales de estado
  Informan a la Unidad de Control del “estado” del camino de datos
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
6
3
7

## Slide 74: procesador monociclo: unidad de datos
2
Señales de reloj y reset
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
6
3
7
reset
clk

## Slide 75: procesador monociclo: unidad de control
Tema 2: organización del procesador

## Slide 76: procesador monociclo: unidad de Control
Circuito combinacional
OBJETIVO: generar señales de control para ejecutar las instrucciones en la Unidad de Datos
Memoria
Programa
y
Datos
Entrada
Salida
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos
control
estado
datos
direcciones
instrucciones
control
control
estado
datos
datos
datos
Registros
(prop. general
prop específ.)
Lógica
encaminamiento
transformación
(ALU…)

## Slide 77: procesador monociclo: unidad de Control
Circuito combinacional que genera el valor de las señales de control en función de la instrucción actual y el estado de la unidad de datos
  La instrucción y estado de la unidad de datos lo determina a partir de las señales de estado (op, funct3, funct7, zero)
  Implementa lógica combinacional para cada una de las señales de control (PCsrc, BRwr, ALUsrc, ALUctr, MemWr, ResSrc, ImmSrc)
Circuito combinacional es aquel que sus salidas en un momento determinado solo dependen de las entradas en dicho momento (no mantiene estado interno, no contiene elementos de memoria)

## Slide 78: procesador monociclo: unidad de Control
Unidad de Datos
Unidad de Control
2
Estructura del sistema completo
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
reset
clk

## Slide 79: procesador monociclo: tiempo de ciclo
Tema 2: organización del procesador

## Slide 80: procesador monociclo: tiempo de ciclo
Ejecución de instrucciones sincronizada por señal de reloj
Cada instrucción tarda un ciclo de reloj en ejecutarse
El flanco de reloj carga los elementos de memoria:
  PC
  Registros del banco
  Memoria RAM
¿Cuál es la máxima frecuencia a la que puede funcionar el procesador?
  Frecuencia = 1 / T (inversa del periodo)
  Mínimo T (período)
ciclo
instrucción 1
ciclo
instrucción 3
ciclo
instrucción 6
ciclo
instrucción 2
ciclo
instrucción 4
ciclo
instrucción 5
CLK
0
1
T

## Slide 81: procesador monociclo: tiempo de ciclo
T tiene que ser suficiente para que de tiempo a realizar todas las transferencias de cada instrucción
Cada elemento hardware introduce un retardo
  Necesita un tiempo desde que cambian sus entradas hasta que su salida es estable
El tiempo de ciclo (T) será el máximo de los caminos críticos de las transferencias entre registros que se realizan en el procesador
  Camino crítico de una transferencia es el camino de datos de mayor retardo de todos los implicados en dicha transferencia
  En un procesador monociclo, en cada ciclo se ejecuta una instrucción que implica 1 o 2 transferencias: la de actualización del PC y la operativa de la propia instrucción

## Slide 82: procesador monociclo: tiempo de ciclo
Unidad de Control
2
Retardo de los distintos elementos hardware del sistema (ps)
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
400
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read

## Slide 83: procesador monociclo: Cálculo del tiempo de ciclo
Unidad de Control
400
2
Camino crítico incremento PC: PC  PC + 4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read

## Slide 84: procesador monociclo: Cálculo del tiempo de ciclo
150 + 8500 + 400 + 200 = 9250 ps
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Unidad de Control
2
Camino crítico incremento PC: PC  PC + 4
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
400
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read

## Slide 85: procesador monociclo: Cálculo del tiempo de ciclo
Camino crítico instrucción LW: BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read

## Slide 86: procesador monociclo: Cálculo del tiempo de ciclo
150 + 8500 + 400 + 450 + 200 + 8000 + 8500 + 250 + 700 = 27150 ps
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Unidad de Control
2
Camino crítico instrucción LW: BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
150
8500
450
400
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
7000
200

## Slide 87: procesador monociclo: Cálculo del tiempo de ciclo
Camino crítico instrucción SW: MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]  BR[rs2]
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read

## Slide 88: procesador monociclo: Cálculo del tiempo de ciclo
Camino crítico instrucción SW: MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]  BR[rs2]
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
150 + 8500 + 400 + 450 + 200 + 8000 + 8500 = 26200 ps

## Slide 89: procesador monociclo: Cálculo del tiempo de ciclo
Camino crítico instrucción ADDI: BR[rd]  BR[rs1] + sExt(imm)
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read

## Slide 90: procesador monociclo: Cálculo del tiempo de ciclo
Camino crítico instrucción ADDI: BR[rd]  BR[rs1] + sExt(imm)
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
150 + 8500 + 400 + 450 + 200 + 8000 + 250 + 700 = 18650 ps

## Slide 91: procesador monociclo: Cálculo del tiempo de ciclo
Camino crítico instrucciones tipo ADD: BR[rd]  BR[rs1] op BR[rs2]
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read

## Slide 92: procesador monociclo: Cálculo del tiempo de ciclo
Camino crítico instrucciones tipo ADD: BR[rd]  BR[rs1] op BR[rs2]
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
150 + 8500 + 750 + 200 + 8000 + 250 + 700 = 18550 ps

## Slide 93: procesador monociclo: Cálculo del tiempo de ciclo
Camino crítico instrucción BEQ: PC  if(BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm))
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
else (PC + 4)

## Slide 94: procesador monociclo: Cálculo del tiempo de ciclo
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
150 + 8500 + 750 + 200 + 8000 + 400 + 200 = 18200 ps
Camino crítico instrucción BEQ: PC  if(BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm))
else (PC + 4)

## Slide 95: procesador monociclo: Cálculo del tiempo de ciclo
Camino crítico instrucción JAL: 1. BR[rd]  PC + 4
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read

## Slide 96: procesador monociclo: Cálculo del tiempo de ciclo
Camino crítico instrucción JAL: 1. BR[rd]  PC + 4
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
150 + 8500 + 400 + 250 + 700 = 10000 ps

## Slide 97: procesador monociclo: Cálculo del tiempo de ciclo
Camino crítico instrucción JAL: 2. PC  PC + sExt(imm)
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read

## Slide 98: procesador monociclo: Cálculo del tiempo de ciclo
Camino crítico instrucción JAL: 2. PC  PC + sExt(imm)
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
150 + 8500 + 400 + 450 + 7000 + 200 = 16700 ps

## Slide 99: procesador monociclo: tiempo de ciclo
Transferencia entre registros | Instrucción | Camino crítico
PC  PC + 4 | varias | 9250 ps
BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)] | LW | 27150 ps
MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]  BR[rs2] | SW | 26200 ps
BR[rd]  BR[rs1] + sExt(imm) | ADDI | 18650 ps
BR[rd]  BR[rs1] op BR[rs2] | tipo-R (ADD...) | 18550 ps
PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm)) else (PC + 4) | BEQ | 18200 ps
BR[rd]  PC + 4 | JAL | 10000 ps
PC  PC + sExt(imm) |  | 16700 ps
 | máximo | 27150 ps
El tiempo de ciclo (T) será el máximo de los caminos críticos de las transferencias entre registros que se realizan en el procesador
T = 27150 ps = 27.15 ns

## Slide 100: procesador monociclo: tiempo de ciclo
El tiempo de ciclo (T) viene marcado por la instrucción más lenta
Todas las instrucciones tardan lo mismo  se desperdicia tiempo en las más rápidas
MEMi
sExt
ALU
MEMr
BR
3%
MEMi
sExt
ALU
MEMw
desperdicio (31%)
MEMi
sExt
ALU
BRw
desperdicio (32%)
MEMi
ALU
BRw
BRr
desperdicio (33%)
MEMi
ALU
BRr
desperdicio (38%)
MEMi
sExt
+
T = 27.15 ns
lw
sw
addi
tipo-R
beq
jal
CLK
0
1
T
MEM
sExt
ALU
MEM
BR
MEM
sExt
ALU
MEM
MEM
sExt
+
MEM
ALU
BR
BR
MEM
ALU
BR
BR
MEM
ALU
BR
lw sw jal add sub beq

## Slide 101: procesador monociclo: Ejemplo de ejecución de instrucciones
Tema 2: organización del procesador

## Slide 102: procesador monociclo: simulación
…
L7:
lw x8, -4(x9)
sw x8, 8(x9)
or x7, x7, x8
beq x7, x7, L7
…
ASM
31 | imm11:0 | 20 | 19 | rs1 | 15 | 14 | fun3 | 12 | 11 | rd | 7 | 6 | op | 0
111111111100 |  |  | 01001 |  |  | 010 |  |  | 01000 |  |  | 0000011 |  | 
31 | imm11:5 | 25 | 24 | rs2 | 20 | 19 | rs1 | 15 | 14 | fun3 | 12 | 11 | imm4:0 | 7 | 6 | op | 0
0000000 |  |  | 01000 |  |  | 01001 |  |  | 010 |  |  | 01000 |  |  | 0100011 |  | 
31 | funct7 | 25 | 24 | rs2 | 20 | 19 | rs1 | 15 | 14 | fun3 | 12 | 11 | rd | 7 | 6 | op | 0
0000000 |  |  | 01000 |  |  | 00111 |  |  | 110 |  |  | 00111 |  |  | 0110011 |  | 
31 | imm12,10:5 | 25 | 24 | rs2 | 20 | 19 | rs1 | 15 | 14 | fun3 | 12 | 11 | imm4:1,11 | 7 | 6 | op | 0
1111111 |  |  | 00111 |  |  | 00111 |  |  | 000 |  |  | 10101 |  |  | 1100011 |  | 
Programa
ensamblador
Codificación binaria de las instrucciones
Codificación
hexadecimal
0xFFC4A403
0x0084A423
0x0083E3B3
0xFE738AE3
-12
lw
sw
or
beq
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
x0 | 0x00000000
x7 | 0x00000006
x8 | 0x00000000
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 
0xffffffff | 
32
32
PC
0x1000
Estado inicial de los elementos de memoria del procesador

## Slide 103: procesador monociclo: simulación
x0 | 0x00000000
x7 | 0x00000006
x8 | 0x00000000
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
lw x8, -4(x9)
BR[8]  MEM[BR[9] + sExt(-4)],
PC  PC + 4
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x00001000
0x00001000
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 
0xffffffff | 

## Slide 104: procesador monociclo: simulación
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x00001000
0x00001004
0xFFC4A403
0x08
0x09
0x1C
0
0x00001000
0x00001004
0x03
0x2
0x7f
lw x8, -4(x9)
BR[8]  MEM[BR[9] + sExt(-4)],
PC  PC + 4
x0 | 0x00000000
x7 | 0x00000006
x8 | 0x00000000
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 
0xffffffff | 

## Slide 105: procesador monociclo: simulación
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x00001000
0x00001004
0xFFC4A303
0x08
0x09
1
0xFFFFFFFC
0
0x00002004
000
0
00
0x1C
0x00000000
0xFFFFFFFC
0x00001000
0
00
0x00001004
0x03
0x2
0x7f
lw x8, -4(x9)
BR[8]  MEM[BR[9] + sExt(-4)],
PC  PC + 4
x0 | 0x00000000
x7 | 0x00000006
x8 | 0x00000000
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 
0xffffffff | 

## Slide 106: procesador monociclo: simulación
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x00001000
0x00001004
0xFFC4A303
0x03
0x2
0x08
0x09
1
0xFFFFFFFC
0
0xFFFFFFFC
0x00002004
000
0
00
0x7f
0x1C
0x00000000
0xFFFFFFFC
0x00001000
0x00000FFC
0x00000FFC
0
00
0x00001004
0x00001004
lw x8, -4(x9)
BR[8]  MEM[BR[9] + sExt(-4)],
PC  PC + 4
x0 | 0x00000000
x7 | 0x00000006
x8 | 0x00000000
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 
0xffffffff | 

## Slide 107: procesador monociclo: simulación
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x00001000
0x00001004
0x00001004
0xFFC4A303
0x03
0x2
0x08
0x09
1
0xFFFFFFFC
0
0xFFFFFFFC
0x00002004
000
0x00002000
0
00
0x7f
0
0x1C
0x00000000
0xFFFFFFFC
0x00001000
0x00000FFC
0x00000FFC
0
00
0x00002000
0x00001004
lw x8, -4(x9)
BR[8]  MEM[BR[9] + sExt(-4)],
PC  PC + 4
x0 | 0x00000000
x7 | 0x00000006
x8 | 0x00000000
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 
0xffffffff | 

## Slide 108: procesador monociclo: simulación
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x00001000
0x00001004
0x00001004
0xFFC4A303
0x03
0x2
0x08
0x09
1
0xFFFFFFFC
0
0xFFFFFFFC
0x00002004
000
0x00002000
0
0x0000000A
00
0x7f
0
0x1C
0x00000000
0xFFFFFFFC
0x00001000
0x00000FFC
0x00000FFC
0
00
0x00002000
0x00001004
lw x8, -4(x9)
BR[8]  MEM[BR[9] + sExt(-4)],
PC  PC + 4
x0 | 0x00000000
x7 | 0x00000006
x8 | 0x00000000
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 
0xffffffff | 

## Slide 109: procesador monociclo: simulación
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x00001000
0x00001004
0x00001004
0xFFC4A303
0x03
0x2
0x08
0x09
1
0xFFFFFFFC
0
0xFFFFFFFC
0x00002004
000
0x00002000
0
0x0000000A
00
0x0000000A
0x7f
0
0x1C
0x00000000
0xFFFFFFFC
0x00001000
0x00000FFC
0x00000FFC
0
00
0x00002000
0x00001004
lw x8, -4(x9)
BR[8]  MEM[BR[9] + sExt(-4)],
PC  PC + 4
x0 | 0x00000000
x7 | 0x00000006
x8 | 0x00000000
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 
0xffffffff | 

## Slide 110: procesador monociclo: simulación
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x00001004
0x00001004
0x00001004
0xFFC4A303
0x03
0x2
0x08
0x09
1
0xFFFFFFFC
0
0xFFFFFFFC
0x00002004
000
0x00002000
0
0x0000000A
00
0x0000000A
0x7f
0
0x1C
0x00000000
0xFFFFFFFC
0x00001000
0x00000FFC
0x00000FFC
0
00
0x00002000
0x00001004
lw x8, -4(x9)
BR[8]  MEM[BR[9] + sExt(-4)],
PC  PC + 4
x0 | 0x00000000
x7 | 0x00000006
x8 | 0x0000000A
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 
0xffffffff | 

## Slide 111: procesador monociclo: simulación
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x00001008
0x00001008
0x0084A423
0x23
0x2
0x08
0x09
0
0x00000008
0
0x00000008
0x00002004
000
0x0000200C
1
0xXXXXXXXX
00
0xXXXXXXXX
0x00
0
0x08
0x0000000A
0x00000008
0x00001004
0x0000100C
0x0000100C
0
01
0x0000200C
0x00001008
sw x8, 8(x9)
MEM[BR[9] + sExt(-4)]  BR[8],
PC  PC + 4
0x00001004
0x0000000A
x0 | 0x00000000
x7 | 0x00000006
x8 | 0x0000000A
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 0x0000000A
0xffffffff | 

## Slide 112: procesador monociclo: simulación
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x0000100C
0x0000100C
0x0083E3B3
0x33
0x6
0x07
0x07
1
0x00000007
1
0x0000000A
0x00000006
011
0x0000000E
0
0xXXXXXXXX
01
0x0000000E
0x00
0
0x08
0x0000000A
0x00000007
0x00001004
0x0000100B
0x0000100B
0
00
0x0000000E
0x0000100C
or x7, x7, x8
BR[7]  BR[7] | BR[8],
PC  PC + 4
0x00001008
0x0000000A
x0 | 0x00000000
x7 | 0x0000000E
x8 | 0x0000000A
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 0x0000000A
0xffffffff | 
…00110 (6)
OR …01010 (A)
…01110 (E)

## Slide 113: procesador monociclo: simulación
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x00001010
0x00001000
0xFE738AE3
0x63
0x0
0x15
0x07
0
0xFFFFFFF4
1
0x0000000E
0x0000000E
001
0x00000000
0
0xXXXXXXXX
00
0xXXXXXXXX
0x7F
1
0x07
0x0000000E
0xFFFFFFF4
0x0000100C
0x00001000
0x00001000
1
10
0x00000000
0x00001010
beq x7, x7, -12
PC  if (BR[7] = BR[7])
then (PC + sExt(-12)) else (PC + 4 )
0x0000100C
0x0000000E
x0 | 0x00000000
x7 | 0x0000000E
x8 | 0x0000000A
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 0x0000000A
0xffffffff |