## Slide 1: procesador segmentado: Introducción
Tema 2: organización del procesador

## Slide 2: procesador segmentado: Reducir tiempo ejecución
Procesador Monociclo
  Todas las instrucciones tardan un ciclo de reloj  Reducir tiempo de ciclo:
    Reducir tiempo empleado por el camino crítico (mejorar retardos o eliminar puertas del camino)
    ¿Se puede hacer sin cambiar la tecnología?
tiempo
Instrucciones
CLK
MI
BR
MD
BR
ALU
8ns
1ns
8ns
8ns
1ns
26ns
CC1 (LW)
MI
BR
MD
BR
ALU
26ns
CC2 (ADD)
MI
BR
26ns
CC3 (BEQ)
8ns
1ns
8ns
8ns
1ns
8ns
1ns
CC1
CC2
LW
ADD
BEQ

## Slide 3: procesador segmentado: Reducir tiempo ejecución
Procesador Multiciclo
  La ejecución de una instrucción emplea varios ciclos de reloj
    Las instrucciones se dividen en una serie de etapas, cada uno utiliza un ciclo
    Distintas instrucciones utilizan distintos pasos / la duración no es la misma
    Ciclo de reloj  tiempo del camino crítico del paso más lento
tiempo
Instrucciones
CLK
40ns
LW (5cc)
MI
BR
MD
ALU
BR
CC1 8
CC2 8
CC3 8
CC4 8
CC5 8
32ns
ADD (4cc)
MI
BR
ALU
BR
CC6 8
CC7 8
CC8 8
CC9 8
MI
+
16
BEQ (cc)
CC10 8
CC11 8
LW
ADD
BEQ

## Slide 4: procesador segmentado: Reducir tiempo ejecución
Procesamiento en paralelo
  Ejemplo de lavandería con 4 tareas de duración similar
  Se superponen en el tiempo varias tareas
Secuencial:
  Cada electrodoméstico está el 75% del tiempo inactivo
  Tiempo (n coladas) =  Tiempo(4) = 16h
  Throughput (n coladas) =  Throughput(4) = coladas/h
En paralelo:
  Tiempo (n coladas) =  Tiempo(4) = 4 + 3 = 7h
  Throughput (4) = = 0.57 coladas/h
  El throuhtput tiende a 1 conforme el número de coladas tiende a
    Throughput() = 1colada/h
Speedup (n trabajos):
  Speedup (n) =
  Speedup (4) =
  Speedup (nom-stop) = = número de etapas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7

## Slide 5: procesador segmentado: Reducir tiempo ejecución
Procesador Segmentado
  Utilizar paralelismo para acelerar ejecución
  Cada instrucción se descompone en una serie de etapas (multiciclo)
    Cada etapa viene marcada por la unidad funcional que utiliza
  Ejecutar etapas distintas de instrucciones distintas en paralelo
  Etapas instrucción LW
    IF (Instruction Fetch): Lectura de la instrucción de la memoria (MI)
    ID (Instruction Decode): Decodificación de la instrucción y lectura de operandos del banco de registros (BR lectura)
    EX (Execution): Cálculo de la dirección de memoria (ALU)
    MEM (Memory): Lectura del dato de la memoria de datos (MD)
    WB (Write Back): Escritura del dato en el registro destino (BR escritura)

## Slide 6: procesador segmentado: procesador segmentado
No usado
No usado
No usado
Usado
Etapa IF (Instruction Fetch)
  Lectura de la instrucción de la memoria de instrucciones
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2

## Slide 7: procesador segmentado: procesador segmentado
No usado
No usado
Usado
No usado
Etapa ID (Instruction Decode)
  Lectura del banco de registros, extensiones de signo
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2

## Slide 8: procesador segmentado: procesador segmentado
No usado
Usado
No usado
No usado
Etapa EX (Execution)
  Cálculo de la dirección de memoria, operación ALU
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2

## Slide 9: procesador segmentado: procesador segmentado
Usado
No usado
No usado
No usado
Etapa MEM (Memory)
  Lectura/escritura en memoria de datos
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2

## Slide 10: procesador segmentado: procesador segmentado
No usado
No usado
Usado
No usado
Etapa WB (Write Back)
  Escritura en el banco de registros
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2

## Slide 11: procesador segmentado: Reducir tiempo ejecución
Procesador Segmentado
  Las instrucciones se dividen en una serie de etapas, cada uno utiliza un ciclo
  Se ejecutan en paralelo distintas etapas de instrucciones consecutivas
  Ciclo de reloj  tiempo del camino crítico del paso más lento
tiempo
Instrucciones
CLK
40ns LW (5cc)
MI
BR
MD
ALU
BR
CC1 8
CC2 8
CC3 8
CC4 8
CC5 8
CC6 8
CC7 8
CC8 8
CC9 8
CC10 8
CC11 8
LW
ADD
BEQ
40ns ADD (5cc)
MI
BR
MD
ALU
BR
40ns BEQ (5cc)
MI
BR
MD
ALU
BR

## Slide 12: procesador segmentado: comparación monociclo-segmentado
Procesador monociclo (tiempo de ciclo 26 ns)
  Latencia (tiempo en ejecutar 1 instrucción): 26 ns
  Throughput = 1 instrucción por ciclo = 1/26 ns = 0.038 inst/ns
CLK (8ns)
beq
MEM
sExt
+
add
MEM
ALU
BR
BR
CLK (26ns)
lw
BR
MEM
sExt
ALU
MEM
lw
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
add
beq
Procesador segmentado (tiempo de ciclo 8 ns)
  Latencia: 40 ns
  Throughput ≈ 1 instrucción por ciclo = 1/ 8 ns = 0.125 inst/ns
Speedup = (número de etapas)
monociclo
segmentado

## Slide 13: procesador segmentado
tiempo
Instrucciones
CLK
CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8
CC9
CC10
CC11
inst.1
MI
BR
MD
ALU
BR
MI
BR
MD
ALU
BR
MI
BR
MD
ALU
BR
MI
BR
MD
ALU
BR
MI
BR
MD
ALU
BR
MI
BR
MD
ALU
BR
MI
BR
MD
ALU
BR
Tiempo hasta llenar el cauce
inst.2
inst.3
inst.4
inst.5
inst.6
inst.7
fin
inst. 1
fin
inst. 2
fin
inst. 3
fin
inst. 4
fin
inst. 5
fin
inst. 6
fin
inst. 7
Una vez lleno el cauce se completa
una instrucción cada ciclo de reoj
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6
7 7 7 7 7

## Slide 14: procesador segmentado: implementación
Tema 2: organización del procesador

## Slide 15: procesador segmentado: Implementación camino Datos
WB
MEM
EX
ID (lect. reg. inst. lw)
IF (lectura instrucción add)
¿cómo hacer para ejecutar varias instrucciones a la vez en las distintas etapas?
¿cómo se puede estar leyendo una instrucción add de memoria (IF) y a la vez leyendo del banco de registros (ID) lo indicado en una lw anterior?
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
?

## Slide 16: procesador segmentado: Implementación camino Datos
4
Desacoplo de etapas mediante Registros de Segmentación
Mantienen estables las entradas a cada fase para la instrucción a ejecutar durante el ciclo de reloj
Los datos se van moviendo de etapa a etapa en cada ciclo de reloj
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
ALU
Z
A
B
OP
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
1
0
+
PC
+
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
0
1
0
1
2
32
32
32
32
32
32
5
32
32
32
32
32
5
32
32
32
5
IF
ID
EX
MEM
WB
Registros de segmentación
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
EX/MEM

## Slide 17: procesador segmentado: ejemplo de ejecución: ciclo 1
4
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
ALU
Z
A
B
OP
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
1
0
+
PC
+
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
0
1
0
1
2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
EX/MEM
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
lw x1, 4(x0) | IF | ID | EX | MEM | WB
sub x2, x3, x4 |  | IF | ID | EX | MEM
sw x5, 0(x6) |  |  | IF | ID | EX
add x7, x8, x9 |  |  |  | IF | ID
beq x10, x11, 30 |  |  |  |  | IF
lw x1, 4(x0)
lw x1, 4(x0)

## Slide 18: procesador segmentado: ejemplo de ejecución: ciclo 2
4
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
ALU
Z
A
B
OP
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
1
0
+
PC
+
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
0
1
0
1
2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
EX/MEM
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
lw x1, 4(x0) | IF | ID | EX | MEM | WB
sub x2, x3, x4 |  | IF | ID | EX | MEM
sw x5, 0(x6) |  |  | IF | ID | EX
add x7, x8, x9 |  |  |  | IF | ID
beq x10, x11, 30 |  |  |  |  | IF
sub x2, x3, x4 lw x1, 4(x0)
sub x2, x3, x4
lw x1, 4(x0)
0
4
x0
1

## Slide 19: procesador segmentado: ejemplo de ejecución: ciclo 3
4
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
ALU
Z
A
B
OP
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
1
0
+
PC
+
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
0
1
0
1
2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
EX/MEM
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
lw x1, 4(x0) | IF | ID | EX | MEM | WB
sub x2, x3, x4 |  | IF | ID | EX | MEM
sw x5, 0(x6) |  |  | IF | ID | EX
add x7, x8, x9 |  |  |  | IF | ID
beq x10, x11, 30 |  |  |  |  | IF
sw x5, 0(x6) sub x2, x3, x4 lw x1, 4(x0)
sw x5, 0(x6)
sub x2, x3, x4
3
4
x0
1
x0+4
2
4
x3
x4

## Slide 20: procesador segmentado: ejemplo de ejecución: ciclo 4
4
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
ALU
Z
A
B
OP
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
1
0
+
PC
+
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
0
1
0
1
2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
EX/MEM
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
lw x1, 4(x0) | IF | ID | EX | MEM | WB
sub x2, x3, x4 |  | IF | ID | EX | MEM
sw x5, 0(x6) |  |  | IF | ID | EX
add x7, x8, x9 |  |  |  | IF | ID
beq x10, x11, 30 |  |  |  |  | IF
add x7, x8, x9 sw x5, 0(x6) sub x2, x3, x4 lw x1, 4(x0)
add x7, x8, x9
sw x5, 0(x6)
6
1
x0+4
2
5
x3
x4
M[x0+4]
x3-x4
x6
x5
0

## Slide 21: procesador segmentado: ejemplo de ejecución: ciclo 5
4
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
ALU
Z
A
B
OP
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
1
0
+
PC
+
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
0
1
0
1
2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
EX/MEM
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
lw x1, 4(x0) | IF | ID | EX | MEM | WB
sub x2, x3, x4 |  | IF | ID | EX | MEM
sw x5, 0(x6) |  |  | IF | ID | EX
add x7, x8, x9 |  |  |  | IF | ID
beq x10, x11, 30 |  |  |  |  | IF
beq x10, x11, 30 add x7, x8, x9 sw x5, 0(x6) sub x2, x3, x4 lw x1, 4(x0)
beq x10, x11, 30
add x7, x8, x9
8
1
2
9
x3-x4
x6
x5
0
1
M[x0+4]
M[x0+4]
x6+0
7
x8
x9

## Slide 22: procesador segmentado: Implementación unidad de control
4
Las señales de control se generan en ID, una vez leída y decodificada la instrucción
El valor de las señales de control es exactamente el mismo que para la implementación monociclo
Según la unidad funcional que controlan actuarán en una etapa distinta
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
ALU
Z
A
B
OP
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
1
0
+
PC
+
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
0
1
0
1
2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
EX/MEM
Unidad de Control

## Slide 23: procesador segmentado: Implementación unidad de control
4
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
ALU
Z
A
B
OP
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
1
0
+
PC
+
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
0
1
0
1
2
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
EX/MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
Etapa | Señales de control
ID | ImmSrc
EX | ALUsrc, ALUctr, PCsrc
MEM | MemWr
WB | ResSrc, BRwr
ImmSrc
Unidad de Control

## Slide 24: procesador segmentado: Implementación unidad de control
4
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
ALU
Z
A
B
OP
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
1
0
+
PC
+
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
0
1
0
1
2
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
EX/MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
Etapa | Señales de control
ID | ImmSrc
EX | ALUsrc, ALUctr, PCsrc
MEM | MemWr
WB | ResSrc, BRwr
ImmSrc
Unidad de Control
ALUsrc,ALUctr,PCsrc
3

## Slide 25: procesador segmentado: Implementación unidad de control
4
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
ALU
Z
A
B
OP
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
1
0
+
PC
+
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
0
1
0
1
2
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
EX/MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
Etapa | Señales de control
ID | ImmSrc
EX | ALUsrc, ALUctr, PCsrc
MEM | MemWr
WB | ResSrc, BRwr
ImmSrc
Unidad de Control
ALUsrc,ALUctr,PCsrc
3
MemWr
1
1

## Slide 26: procesador segmentado: Implementación unidad de control
4
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
ALU
Z
A
B
OP
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
1
0
+
PC
+
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
0
1
0
1
2
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
EX/MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
Etapa | Señales de control
ID | ImmSrc
EX | ALUsrc, ALUctr, PCsrc
MEM | MemWr
WB | ResSrc, BRwr
ImmSrc
Unidad de Control
ALUsrc,ALUctr,PCsrc
3
MemWr
1
1
2
2
2
ResSrc,BRwr

## Slide 27: procesador segmentado: riesgos
Tema 2: organización del procesador

## Slide 28: procesador segmentado: Riesgos (Hazards)
En un procesador segmentado pueden aparecer conflictos (RIESGOS) entre las instrucciones que están simultáneamente en ejecución
  No suceden en procesadores monociclo porque una instrucción no comienza a ejecutarse hasta que la anterior no ha finalizado
Tipos de Riesgos:
  Estructurales: una instrucción necesita usar un recurso hardware que está siendo utilizado por una instrucción lanzada con anterioridad
  De datos: una instrucción debe leer el dato de un registro que todavía no ha sido escrito por una instrucción lanzada con anterioridad
  De control: debe leerse de memoria la siguiente instrucción a ejecutar pero su dirección todavía no ha sido decidida/calculada por una instrucción de salto lanzada con anterioridad

## Slide 29: procesador segmentado: Riesgos estructurales
Este procesador segmentado carece de conflictos estructurales porque:
  No hay recursos compartidos
    Simultáneamente puede incrementarse el PC (sumador, etapa IF), así como calcular la dirección efectiva (ALU, etapa EX) y la condición de salto (sumador, etapa EX)
  Todas las instrucciones pasan por las 5 etapas
    Añadiendo etapas inactivas cuando sea necesario para evitar los conflictos.
lw x5, 40(x1)
sub x6, x2, x3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
BR
ALU
Instrucción sub en 5 etapas
no hay conflictos estructurales
etapa inactiva
Instrucción sub en 4 etapas
existe conflicto estructural por el BR
orden de las
instrucciones

## Slide 30: procesador segmentado: Riesgos estructurales
Este procesador segmentado carece de conflictos estructurales porque:
  La memoria está dividida
    Simultáneamente puede leerse instrucciones (MI, etapa IF) y datos (MD, etapa MEM)
lw x5, 40(x1)
sub x6, x2, x3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
No existe conflicto en el ciclo 4 porque la instrucción lw accede a la memoria de datos (MD) y la instrucción sw se está leyendo de la memoria de instrucciones (MI)
MI
BR
MD
BR
ALU
or x5, x1, x2
sw x6, 40(x2)
orden de las
instrucciones

## Slide 31: procesador segmentado: Riesgos estructurales
Este procesador segmentado carece de conflictos estructurales porque:
  El banco de registros tiene triple puerto
    Simultáneamente pueden leerse 2 registros (etapa ID) y escribirse 1 (etapa WB)
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
No existe conflicto en el ciclo 5 porque la instrucción lw escribe en el banco de registros BR por el puerto de escritura y la instrucción sw utiliza los puertos de lectura
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
lw x5, 40(x1)
sub x6, x2, x3
or x5, x1, x2
sw x6, 40(x2)
orden de las
instrucciones

## Slide 32: procesador segmentado: riesgos de datos
Tema 2: organización del procesador

## Slide 33: procesador segmentado: Riesgos de datos
Este procesador segmentado tiene conflictos de datos al ejecutar cualquier instrucción que lea un registro que sea escrito por cualquiera de las 3 instrucciones anteriores
add x5, x1, x2
sub x6, x5, x3
MI
BR
MD
BR
ALU
or x7, x2, x5
sw x5, 40(x1)
Existe conflicto de datos por x5: porque sub (cc3), or (cc4) y sw (cc5) leen x5 antes de que add (cc5) haya escrito el resultado en él
sub, or y sw operan con un valor obsoleto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
beq x5, x1, 30
orden de las
instrucciones
No existe conflicto de datos por x5: el valor de x5 cargado por lw ya ha sido escrito en el banco de registros (cc5) cuando la instrucción beq (cc6) lo lee

## Slide 34: procesador segmentado: Riesgos de datos
¿Por qué el acceso a x5 por la instrucción or en el cc5 es incorrecto si la instrucción add lo escribe en ese mismo ciclo?
  Los registros se escriben al final del ciclo (flanco de subida de clk), por lo que el valor leído por or durante el cc5 es justo el valor anterior (aún no se ha escrito el nuevo)
add x5, x1, x2
sub x6, x5, x3
MI
BR
MD
BR
ALU
or x7, x2, x5
sw x5, 40(x1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
beq x5, x1, 30
orden de las
instrucciones
escritura en el banco de registros
cc5
escritura

## Slide 35: procesador segmentado: Riesgos de datos
Solución: Anticipación/Adelantamiento en el banco de registros
  Usar la primera mitad del ciclo para la escritura en el banco de registros (flanco de bajada)
  Usar la segunda mitad del ciclo para la lectura del banco de registros
  Es posible ya que escritura y lectura del BR < mitad del tiempo de ciclo
add x5, x1, x2
sub x6, x5, x3
MI
BR
MD
BR
ALU
or x7, x2, x5
sw x5, 40(x1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
beq x5, x1, 30
orden de las
instrucciones
escritura en el banco de registros
cc5
lectura
escritura en registros de segmentación
escritura
No existe conflicto de datos por x5: el valor de x5 calculado por add ya ha sido escrito en el banco de registros (primera mitad cc5) cuando la instrucción sw (segunda mitad cc6) lo lee

## Slide 36: procesador segmentado: riesgos de datos – soluciones software
Tema 2: organización del procesador

## Slide 37: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución sw: NOPs
Se pueden separar las instrucciones que producen el riesgo insertando instrucciones nop
add x5, x1, x2
sub x6, x5, x3
MI
BR
MD
BR
ALU
or x7, x2, x5
sw x5, 40(x1)
Existe conflicto de datos por x5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
beq x5, x1, 30
orden de las
instrucciones

## Slide 38: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución sw: NOPs
Se pueden separar las instrucciones que producen el riesgo insertando instrucciones nop
add x5, x1, x2
sub x6, x5, x3
MI
BR
MD
BR
ALU
or x7, x2, x5
ya no existe conflicto de datos por x5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
orden de las
instrucciones
nop
nop
la ejecución de nop retrasa al resto de instrucciones para que lean x5 con posterioridad a que lo haya escrito add

## Slide 39: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución sw: NOPs (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Detectar los riesgos de datos y solucionarlos introduciendo instrucciones NOPs

## Slide 40: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución sw: NOPs (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Detectar los riesgos de datos y solucionarlos introduciendo instrucciones NOPs
riesgo de datos
x4

## Slide 41: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución sw: NOPs (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Detectar los riesgos de datos y solucionarlos introduciendo instrucciones NOPs
riesgo de datos
x4
x5

## Slide 42: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución sw: NOPs (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Detectar los riesgos de datos y solucionarlos introduciendo instrucciones NOPs
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
nop |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
nop |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
nop |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
nop |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
riesgo de datos
x4
x5
x4
x5
Tiempo de ejecución = 13 ciclos

## Slide 43: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución sw: reordenación
Se pueden separar las instrucciones que producen el riesgo reordenando el código
  Respetando las dependencias para mantener semántica del código
…
addi x5, x5, 1
sub x6, x6, x4 lw x7, 0(x2)
add x8, x8, x7
…
ASM
riesgo de datos
por registro x7

## Slide 44: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución sw: reordenación
Se pueden separar las instrucciones que producen el riesgo reordenando el código
  Respetando las dependencias para mantener semántica del código
…
addi x5, x5, 1
sub x6, x6, x4 lw x7, 0(x2)
add x8, x8, x7
…
ASM
riesgo de datos
por registro x7
no hay riesgo de datos
por registro x7
…
addi x5, x5, 1
sub x6, x6, x4 lw x7, 0(x2)
nop
nop
add x8, x8, x7
…
ASM

## Slide 45: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución sw: reordenación
Se pueden separar las instrucciones que producen el riesgo reordenando el código
  Respetando las dependencias para mantener semántica del código
…
addi x5, x5, 1
sub x6, x6, x4 lw x7, 0(x2)
add x8, x8, x7
…
ASM
riesgo de datos
por registro x7
…
addi x5, x5, 1
sub x6, x6, x4 lw x7, 0(x2)
nop
nop
add x8, x8, x7
…
ASM
las dos instrucciones previas a lw se pueden colocar después de éste ya que no utilizan ninguno de los registros usados en lw

## Slide 46: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución sw: reordenación
Se pueden separar las instrucciones que producen el riesgo reordenando el código
  Respetando las dependencias para mantener semántica del código
Cuando no se puede reordenar, la solución software (NOPs) penaliza el tiempo de ejecución en 1 ciclo por cada nop
…
addi x5, x5, 1
sub x6, x6, x4 lw x7, 0(x2)
add x8, x8, x7
…
ASM
riesgo de datos
por registro x7
…
lw x7, 0(x2)
addi x5, x5, 1
sub x6, x6, x4 add x8, x8, x7
…
ASM
no hay riesgo de datos
por registro x7
…
addi x5, x5, 1
sub x6, x6, x4 lw x7, 0(x2)
nop
nop
add x8, x8, x7
…
ASM

## Slide 47: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución sw: reordenación (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Detectar los riesgos de datos y solucionarlos introduciendo el menor número de instrucciones NOPs posible (reordenación)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
nop |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
nop |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
nop |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
nop |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
riesgo de datos
x4
x5
x4
x5
Tiempo de ejecución = 13 ciclos

## Slide 48: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución sw: reordenación (ejemplo)
Diagrama de ejecución simplificado
Detectar los riesgos de datos y solucionarlos introduciendo el menor número de instrucciones NOPs posible (reordenación)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
nop |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
nop |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
nop |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
nop |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
x4
x5
Tiempo de ejecución = 13 ciclos

## Slide 49: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución sw: reordenación (ejemplo)
Diagrama de ejecución simplificado
Detectar los riesgos de datos y solucionarlos introduciendo el menor número de instrucciones NOPs posible (reordenación)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
nop |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
nop |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
nop |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
nop |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
x4
x5
Tiempo de ejecución = 13 ciclos
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 
add x4, x3, x2 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
and x7, x6, x8 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
or x3, x1, x2 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
nop |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
nop |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
x4
x5
Tiempo de ejecución = 11 ciclos

## Slide 50: procesador segmentado: riesgos de datos – soluciones hardware parada
Tema 2: organización del procesador

## Slide 51: procesador segmentado: Riesgo de datos: parada
Podemos hacer que el hardware PARE las instrucciones que producen el riesgo evitando tener que meter instrucciones NOPs
La solución consiste en parar (stall) el pipeline uno o dos ciclos para retrasar la instrucción que necesita el dato (y sucesivas)
  Dos ciclos si la instrucción que necesita el dato es la inmediatamente siguiente
  Un ciclo hay una instrucción entre la que genera el dato y la que lo necesita
add x5, x1, x2
sub x6, x5, x3
or x7, x2, x5
add x5, x1, x2
sub x6, x7, x3
or x7, x2, x5

## Slide 52: procesador segmentado: Riesgo de datos: parada
Ejemplo de instrucción que usa dato generado en instrucción anterior
La solución consiste en parar (stall) el pipeline dos ciclos para retrasar la instrucción que necesita el dato (y sucesivas)
add x5, x1, x2
sub x6, x5, x3
MI
BR
MI
or x7, x2, x5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Slide 53: procesador segmentado: Riesgo de datos: parada
add x5, x1, x2
sub x6, x5, x3
MI
BR
ALU
MI
BR
or x7, x2, x5
MI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
STOP
STOP
Ejemplo de instrucción que usa dato generado en instrucción anterior
La solución consiste en parar (stall) el pipeline dos ciclos para retrasar la instrucción que necesita el dato (y sucesivas)
  Ciclo 3 (sub está en ID): se detecta el conflicto. Las instrucciones sub y or se paran y se inserta una “burbuja” de no operación en la etapa EX
STOP
Se para etapa IF congelando PC
Se para etapa ID congelando
registro IF/ID
Se resetea registro ID/EX
para insertar burbuja

## Slide 54: procesador segmentado: Riesgo de datos: parada
add x5, x1, x2
sub x6, x5, x3
MI
BR
ALU
MI
BR
ALU
BR
or x7, x2, x5
MI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
STOP
STOP
STOP
sub x6, x5, x3
MD
Ejemplo de instrucción que usa dato generado en instrucción anterior
La solución consiste en parar (stall) el pipeline dos ciclos para retrasar la instrucción que necesita el dato (y sucesivas)
  Ciclo 4: la instrucción add está en la etapa MEM, las instrucciones sub y or siguen paradas y se inserta otra “burbuja”
STOP
siguen paradas etapas IF e ID
se inserta segunda burburja
burbuja continua su camino

## Slide 55: procesador segmentado: Riesgo de datos: parada
add x5, x1, x2
sub x6, x5, x3
MI
BR
ALU
MI
BR
MD
ALU
BR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
STOP
STOP
sub x6, x5, x3
MD
BR
Ejemplo de instrucción que usa dato generado en instrucción anterior
La solución consiste en parar (stall) el pipeline dos ciclos para retrasar la instrucción que necesita el dato (y sucesivas)
  Ciclo 5: la instrucción add está en la etapa WB y puede anticipar el dato a la etapa BR de sub, por lo que sub y or se reanudan
BR
or x7, x2, x5
MI
sub x6, x5, x3
ALU
burbujas continúan su camino
se reanudan instrucciones paradas
ya se puede leer valor
correcto de x5

## Slide 56: procesador segmentado: Riesgo de datos: parada
add x5, x1, x2
sub x6, x5, x3
MI
BR
ALU
MI
BR
MD
ALU
BR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
STOP
STOP
sub x6, x5, x3
MD
BR
Ejemplo de instrucción que usa dato generado en instrucción anterior
La solución consiste en parar (stall) el pipeline dos ciclos para retrasar la instrucción que necesita el dato (y sucesivas)
  Ciclos sucesivos: el pipeline avanza normalmente
BR
or x7, x2, x5
MI
sub x6, x5, x3
ALU
BR
MD
BR
BR
ALU
MD
BR
ALU
MD
BR
las instrucciones sub y or siguen normalmente su ejecución (dos ciclos más tarde)
las burbujas continúan su camino normalmente hasta el final

## Slide 57: procesador segmentado: Riesgo de datos: parada
En diagramas de ejecución simplificados, las paradas se indican marcando las etapas que paran (las “burbujas” queda implícitas)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
add x5, x1, x2 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
sub x6, x5, x3 |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M | WB |  | 
or x7, x2, x5 |  |  | IFp | IFp | IF | ID | EX | M | WB | 
add x8, x2, x2 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
sub y or se paran durante dos ciclos
sub y or se reanudan repitiendo lo que hicieron en el ciclo anterior
la siguiente instrucción se lanza tras reanudarse sub y or

## Slide 58: procesador segmentado: procesador con detección de riesgo/parada
4
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
ALU
Z
A
B
OP
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
+
+
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
0
1
0
1
2
IF
ID
EX
MEM
WB
Unidad de Control
1
0
EX/MEM
EX/MEM
PC
cuando se detecta riesgo PC e IF/ID no cargan (no llega flanco en ese ciclo)
StalIF
Unidad de Riesgos/parada
StalID
FlushE
cuando se detecta riesgo ID/EX se borra (”burbuja”, se ponen a 0 todos sus bits)
IF/ID
ID/EX
clr

## Slide 59: procesador segmentado: procesador con detección de riesgo/parada
4
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
ALU
Z
A
B
OP
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
+
+
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
0
1
0
1
2
IF
ID
EX
MEM
WB
Unidad de Control
1
0
EX/MEM
EX/MEM
PC
StalIF
Unidad de Riesgos/parada
StalID
FlushE
IF/ID
ID/EX
clr
Rs1(ID)
Rs2(ID)
Rd(EX)
BRwr(EX)
registros que lee la instrucción en ID
registro que escribe instrucción en EX
señales de control para saber si la instrucción en EX escribe en BR
Rd(MEM)
registro que escribe instrucción en MEM

## Slide 60: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución Hw: PARADA (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
and x7, x6, x8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos

## Slide 61: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución Hw: PARADA (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  | IF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos

## Slide 62: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución Hw: PARADA (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX |  |  |  |  |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  | IF | IDp |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  | IFp |  |  |  |  |  |  |  |  | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos

## Slide 63: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución Hw: PARADA (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M |  |  |  |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  | IF | IDp | IDp |  |  |  |  |  |  |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  | IFp | IFp |  |  |  |  |  |  |  | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos

## Slide 64: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución Hw: PARADA (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  | IF | IDp | IDp | ID |  |  |  |  |  |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  | IFp | IFp | IF |  |  |  |  |  |  | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos
x4

## Slide 65: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución Hw: PARADA (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  | IF | IDp | IDp | ID | EX |  |  |  |  |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  | IFp | IFp | IF | IDp |  |  |  |  |  | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  |  |  | IFp |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos
x4

## Slide 66: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución Hw: PARADA (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  | IFp | IFp | IF | IDp | IDp | ID | EX | M | WB | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  |  |  | IFp | IFp | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos
x4
x5
Tiempo de ejecución = 13 ciclos

## Slide 67: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución Hw: PARADA (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  | IFp | IFp | IF | IDp | IDp | ID | EX | M | WB | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  |  |  | IFp | IFp | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
sub x3, x1, x2 |  |  |  | IFp | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
or x7, x5, x7 |  |  |  |  |  |  | IF | IDp | ID | EX | M | WB | 
Diagrama de ejecución simplificado (reordenando)
x4
x5
x4
x5
Tiempo de ejecución = 13 ciclos
Tiempo de ejecución = 12 ciclos

## Slide 68: procesador segmentado: riesgos de datos – soluciones hardware anticipación
Tema 2: organización del procesador

## Slide 69: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución HW: anticipación
Existe una solución hardware que evita la penalización de las paradas ya que:
  La instrucción add usa la ALU en el ciclo 3 para calcular la suma (que se almacenará en x5)
  Las instrucciones siguientes necesitan el dato en los ciclos 4, 5 (posteriores al 3)
  El dato está disponible desde el ciclo 4, y puede anticiparse (forward) sin necesidad de esperar a que pueda leerse del BR
add x5, x1, x2
sub x6, x5, x3
MI
BR
MD
BR
ALU
or x7, x2, x5
sw x5, 40(x1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
beq x5, x1, 30
orden de las
instrucciones

## Slide 70: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución HW: anticipación
Cada riesgo se resuelve de una manera distinta: anticipación MEMEX
  add-sub: se añaden caminos para anticipar el dato desde la etapa MEM a cualquiera de las entradas de la ALU (etapa EX)
add x5, x1, x2
sub x6, x5, x3
MI
BR
MD
BR
ALU
or x7, x2, x5
sw x5, 40(x1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
beq x5, x1, 30
orden de las
instrucciones
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
add x5, x1, x2 | IF | ID | EX | M | WB |  | 
sub x6, x5, x3 |  | IF | ID | EX | M | WB | 
or x7, x2, x5 |  |  | IF | ID | EX | M | WB
x5
Diagrama de ejecución simplificado

## Slide 71: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución HW: anticipación
Cada riesgo se resuelve de una manera distinta: anticipación WBEX
  add-or: se añaden caminos para anticipar el dato desde la etapa WB a cualquiera de las entradas de la ALU (etapa EX)
add x5, x1, x2
sub x6, x5, x3
MI
BR
MD
BR
ALU
or x7, x2, x5
sw x5, 40(x1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
MI
BR
MD
ALU
BR
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
beq x5, x1, 30
orden de las
instrucciones
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
add x5, x1, x2 | IF | ID | EX | M | WB |  | 
sub x6, x5, x3 |  | IF | ID | EX | M | WB | 
or x7, x2, x5 |  |  | IF | ID | EX | M | WB
x5
x5
Diagrama de ejecución simplificado

## Slide 72: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución HW: anticipación
En caso de que un registro pueda anticiparse desde MEM y WB:
  Deberá hacerlo desde la etapa MEM por disponer ésta el valor más actualizado
  Además, el registro x0 nunca deberá anticiparse
add x5, x1, x2
sub x5, x4, x3
MI
BR
MD
BR
ALU
or x7, x2, x5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
MI
BR
MD
ALU
BR
MI
BR
MD
BR
ALU
La etapa WB dispone del valor x1+x2
La etapa MEM dispone del valor x4-x3
La instrucción or debe operar con el valor x4-x3
add x0, x1, x2
sub x5, x0, x3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
MI
BR
MD
ALU
BR
MI
BR
MD
BR
ALU
La etapa MEM dispone del valor x1+x2
La instrucción sub debe operar necesariamente con el valor 0

## Slide 73: procesador segmentado: unidad de datos con anticipación
4
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
ALU
Z
A
B
OP
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
+
PC
+
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
0
1
0
1
2
IF/ID
IF
ID
EX
MEM
WB
Unidad de Control
1
0
2
1
0
0
1
2
Se añaden MUX a las entradas de la ALU
Se añade camino de anticipación desde la etapa MEM a la EX
Se añade camino de anticipación desde la etapa WB a la EX
EX/MEM
EX/MEM
ID/EX

## Slide 74: procesador segmentado: unidad de anticipación
Circuito combinacional que controla los MUX de anticipación para que la ALU opere con datos de la etapa EX, MEM o WB
Para decidir de dónde provienen los datos necesita conocer:
  Registro fuente 1 de la instrucción en la etapa EX
  Registro fuente 2 de la instrucción en la etapa EX
  Registro destino de la instrucción en la etapa MEM
  Si la instrucción en la etapa MEM escribe en el BR
  Registro destino de la instrucción en la etapa WB
  Si la instrucción en la etapa WB escribe en el BR

## Slide 75: procesador segmentado: procesador con anticipación
4
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
ALU
Z
A
B
OP
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
+
PC
+
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
0
1
0
1
2
IF/ID
IF
ID
EX
MEM
WB
Unidad de Control
1
0
2
1
0
0
1
2
Se extiende el registro de segmentación para transmitir a la etapa EX los registros fuente
ID/EX
Unidad de Anticipación
Rd(MEM)
Rd(WB)
BRwr(MEM)
BRwr(WB)
Rs1(EX)
Rs2(EX)
FwrdA
FwrdB
Registros fuente de la instrucción en la etapa EX
Registro destino y señal de escritura en BR de la instrucción en la etapa MEM
Ídem de la etapa WB
24:15
EX/MEM
EX/MEM

## Slide 76: procesador segmentado: Riesgo de datos load-uso
Existe un riesgo de datos que requiere tratamiento especial:
  Cuando a una instrucción lw que carga un registro le sigue otra instrucción que lee ese mismo registro
El dato requerido no puede anticiparse porque:
  La instrucción lw lee el dato de memoria en el ciclo 4
  La instrucción siguiente necesita el dato en ese mismo ciclo
lw x5, 20(x1)
sub x6, x5, x3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
lw x5, 20(x1)
sub x6, x5, x3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU

## Slide 77: procesador segmentado: Riesgo de datos load-uso: parada
La solución consiste en parar (stall) el pipeline un ciclo para retrasar la instrucción que necesita el dato (y sucesivas) y este pueda anticiparse
  Ciclo 3 (sub está en ID): se detecta el conflicto. Las instrucciones sub y or se paran y se inserta una “burbuja” de no operación en la etapa EX
  Ciclo 4: la instrucción lw lee el dato de memoria y sub y or se reanudan
  Ciclo 5: el dato se anticipa desde la etapa WB de lw a la etapa EX de sub
  Ciclos sucesivos: el pipeline avanza normalmente
Penaliza la ejecución del programa en un ciclo por riesgo lw
lw x5, 20(x1)
sub x6, x5, x3
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
sub x6, x5, x3
BR
MD
BR
ALU
or x3, x2, x1
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
STOP
STOP
la “burbuja” avanza dejando inactiva la etapa BR
las instrucciones sub y or siguen normalmente su ejecución (un ciclo más tarde)

## Slide 78: procesador segmentado: Riesgo de datos load-uso: parada
En diagramas de ejecución simplificados, las paradas se indican marcando las etapas que paran (las “burbujas” queda implícitas)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
lw x5, 20(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
sub x6, x5, x3 |  | IF | IDp | ID | EX | M | WB |  | 
or x3, x2, x1 |  |  | IFp | IF | ID | EX | M | WB | 
add x8, x2, x2 |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
x5
Diagrama de ejecución simplificado
sub y or se paran durante un ciclo
sub y or se reanudan repitiendo lo que hicieron en el ciclo anterior
la siguiente instrucción se lanza tras reanudarse sub y or

## Slide 79: procesador segmentado: procesador con detección de riesgo/parada
4
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
ALU
Z
A
B
OP
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
+
PC
+
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
0
1
0
1
2
IF/ID
IF
ID
EX
MEM
WB
Unidad de Control
1
0
2
1
0
0
1
2
cuando se detecta riesgo PC e IF/ID no cargan (no llega flanco en ese ciclo)
ID/EX
Unidad de Anticipación
StalIF
clr
Unidad de Riesgos/parada
StalID
FlushE
cuando se detecta riesgo ID/EX se borra (”burbuja”, se ponen a 0 todos sus bits)
24:15
EX/MEM
EX/MEM

## Slide 80: procesador segmentado: procesador con detección de riesgo/parada
4
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
ALU
Z
A
B
OP
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
+
PC
+
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
0
1
0
1
2
IF/ID
EX/MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
Unidad de Control
1
0
2
1
0
0
1
2
ID/EX
Unidad de Anticipación
StalIF
clr
Unidad de Riesgos/parada
StalID
FlushE
24:15
Rs1(ID)
Rs2(ID)
Rd(EX)
ResSrc(EX)
BRwr(EX)
Rd(EX)
ResSrc(EX) BRwr(EX)
EX/MEM
registros que lee la instrucción en ID
registro que escribe instrucción en EX
señales de control para saber si la instrucción en EX es una lw

## Slide 81: procesador segmentado: Riesgo de datos load-uso: optimizaciones adicionales
La solución presentada realiza, en algunos casos, paradas innecesarias
En los siguientes casos no es necesario realizar paradas:
  Cuando x0 es el registro destino de la carga de memoria: lw x0, 20(x1)
  Cuando a la instrucción lw le sigue una instrucción sw que almacena en memoria el mismo registro cargado por la primera
    Es un caso común que se usa, por ejemplo, para copiar arrays
    El dato, disponible desde el ciclo 5, puede anticiparse de WB  MEM sin parar
lw x5, 20(x1)
sw x5, 20(x3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
lw x5, 20(x1) | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x5, 20(x3) |  | IF | ID | EX | M | WB
x5
Diagrama de ejecución simplificado

## Slide 82: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución Hw: anticipación (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos

## Slide 83: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución Hw: anticipación (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos

## Slide 84: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución Hw: anticipación (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos
x4

## Slide 85: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución Hw: anticipación (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  | IF | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos
x4
x5

## Slide 86: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución Hw: anticipación (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  | IF | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos
Tiempo de ejecución = 10 ciclos
(Tiempo con NOPs =13 ciclos,
Tiempo con reordenación y NOPs = 11 ciclos)
x4
x5

## Slide 87: procesador segmentado: Riesgos de datos - reordenación
Dado un programa ensamblador, las paradas por riesgo de datos con instrucciones lw son inevitables por HW
  Pero pueden evitarse por SW reordenando el código para que a una instrucción lw nunca le siga una instrucción que utilice el registro que carga
  Esta es una de las optimizaciones que aplican los compiladores
…
int a, b, c;
int d, e;
…
c = a + b;
e = d + b;
…
C
…
lw x1, 0(x31) lw x2, 4(x31) add x3, x1, x2 sw x3, 8(x31) lw x4, 12(x31) add x5, x4, x2 sw x5, 16(x31)
…
ASM
a  x1 d  x4
bx2 ex5
cx3
…
lw x1, 0(x31) lw x2, 4(x31)
lw x4, 12(x31)
add x3, x1, x2 sw x3, 8(x31) add x5, x4, x2 sw x5, 16(x31)
…
ASM
asignación de variables a registros
2 paradas
(13 ciclos)
0 paradas
(11 ciclos)

## Slide 88: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución Hw: anticipación + reordenación (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  | IF | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos. Reduce el número de ciclos utilizando reordenación.
Tiempo de ejecución = 10 ciclos
(Tiempo con NOPs =13 ciclos,
Tiempo con reordenación y NOPs = 11 ciclos)
x4
x5

## Slide 89: procesador segmentado: Riesgos de datos - solución Hw: anticipación + reordenación (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  | IF | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
or x3, x1, x2 |  |  |  |  | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos. Reduce el número de ciclos utilizando reordenación.
Tiempo de ejecución = 10 ciclos
(Tiempo con NOPs =13 ciclos,
Tiempo con reordenación y NOPs = 11 ciclos)
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
and x7, x6, x8 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
add x4, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
lw x5, 20(x4) |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
or x3, x1, x2 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
sub x7, x5, x7 |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
x4
x5
Tiempo de ejecución = 9 ciclos

## Slide 90: procesador segmentado: riesgos de control
Tema 2: organización del procesador

## Slide 91: procesador segmentado: Riesgos de control
Este procesador segmentado tiene conflictos de control al ejecutar instrucciones de salto, porque debe leerse la siguiente instrucción:
  Antes de haber decidido si saltar o no (instrucción beq)
  Antes de haber calculado la dirección de la instrucción a la que saltar en caso de hacerlo (instrucciones beq y jal)
4
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
ALU
Z
A
B
OP
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
1
0
+
PC
+
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
0
1
0
1
2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
EX/MEM
Unidad de Control
Cálculo de la
condición de salto
Cálculo de
dirección de salto

## Slide 92: procesador segmentado: Riesgos de control
Después de la instrucción de salto se empiezan a ejecutar dos instrucciones que posiblemente sean erróneas (salto condicional) o definitivamente erróneas (salto incondicional)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
MI
orden de las
instrucciones
…
beq x5, x1, L1 sub x6, x2, x4 or x7, x5, x2
…
L1:
add x7, x3, x4
…
ASM
beq x5, x1, L1

## Slide 93: procesador segmentado: Riesgos de control
Después de la instrucción de salto se empiezan a ejecutar dos instrucciones que posiblemente sean erróneas (salto condicional) o definitivamente erróneas (salto incondicional)
sub x6, x2, x4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
MI
BR
MI
orden de las
instrucciones
…
beq x5, x1, L1 sub x6, x2, x4 or x7, x5, x2
…
L1:
add x7, x3, x4
…
ASM
beq x5, x1, L1

## Slide 94: procesador segmentado: Riesgos de control
Después de la instrucción de salto se empiezan a ejecutar dos instrucciones que posiblemente sean erróneas (salto condicional) o definitivamente erróneas (salto incondicional)
sub x6, x2, x4
MI
or x7, x5, x2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
MI
BR
ALU
MI
BR
orden de las
instrucciones
…
beq x5, x1, L1 sub x6, x2, x4 or x7, x5, x2
…
L1:
add x7, x3, x4
…
ASM
beq x5, x1, L1

## Slide 95: procesador segmentado: Riesgos de control
Después de la instrucción de salto se empiezan a ejecutar dos instrucciones que posiblemente sean erróneas (salto condicional) o definitivamente erróneas (salto incondicional)
sub x6, x2, x4
MI
BR
MD
BR
ALU
or x7, x5, x2
L1: add x7, x3, x4
Existe conflicto de control porque se lanzan las instrucciones sub y or antes de que beq resuelva si salta o no
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
orden de las
instrucciones
…
beq x5, x1, L1 sub x6, x2, x4 or x7, x5, x2
…
L1:
add x7, x3, x4
…
ASM
beq x5, x1, L1

## Slide 96: procesador segmentado: riesgos de control – soluciones software
Tema 2: organización del procesador

## Slide 97: procesador segmentado: Riesgos de control - solución sw: NOPs
Los riesgos de control pueden resolverse por software insertando 2 instrucciones nop después de cada instrucción de salto
sub x6, x2, x4
MI
BR
MD
BR
ALU
L1: add x7, x3, x4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
orden de las
instrucciones
…
beq x5, x1, L1
nop
nop
sub x6, x2, x4
or x7, x5, x2
…
L1:
add x7, x3, x4
…
ASM
beq x5, x1, L1
nop
nop
o
( )

## Slide 98: procesador segmentado: Riesgos de control - solución sw: NOPs (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Detectar los riesgos de datos y control, y solucionarlos introduciendo instrucciones NOPs.

## Slide 99: procesador segmentado: Riesgos de control - solución sw: NOPs (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Detectar los riesgos de datos y control, y solucionarlos introduciendo instrucciones NOPs.
riesgo de datos
x2
x4
x5

## Slide 100: procesador segmentado: Riesgos de control - solución sw: NOPs (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Detectar los riesgos de datos y control, y solucionarlos introduciendo instrucciones NOPs.
riesgo de datos
x2
x4
x5
riesgo de control

## Slide 101: procesador segmentado: Riesgos de control - solución sw: NOPs (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Detectar los riesgos de datos y control, y solucionarlos introduciendo instrucciones NOPs.
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
nop |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
nop |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  | 
nop |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
nop |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
nop |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
nop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
L: lw x2, 0(x1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
nop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
nop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
x2
x4
Tiempo de ejecución iteración bucle = 15 ciclos
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)

## Slide 102: procesador segmentado: Riesgos de control - solución sw: NOPs (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Detectar los riesgos de datos y control, y solucionarlos introduciendo instrucciones NOPs.
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
nop |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
nop |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  | 
nop |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
nop |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
nop |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
nop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
nop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
nop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
x2
x4
Tiempo de ejecución iteración bucle = 15 ciclos
Diagrama de ejecución simplificado (salto NO tomado)
x5

## Slide 103: procesador segmentado: riesgos de control – soluciones hardware
Tema 2: organización del procesador

## Slide 104: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada
La solución HW consiste en parar (stall) el pipeline durante dos ciclos para retrasar la ejecución de nuevas instrucciones hasta que el salto esté resuelto
  Ciclo 2 (beq está en ID): se detecta el conflicto. La instrucción sub se para y se inserta una “burbuja” de no operación en la etapa ID
  Ciclo 3 (beq está en EX): el conflicto continúa. La instrucción sub permanece parada, se insertar otra “burbuja” y la instrucción beq resuelve el salto
  Ciclo 4 (beq está en MEM): se lanza la instrucción que corresponda
Penaliza la ejecución del programa en dos ciclos por instrucción de salto
beq x5, x1, L1
sub x6, x2, x4
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
sub x6, x2, x4
sub x6, x2, x4
o
L1: add x7, x3, x4
MI
BR
MD
BR
ALU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
STOP
“burbujas”
las instrucciones y “burbujas” siguen normalmente su ejecución
( )
MI
BR
MD
BR
ALU
STOP

## Slide 105: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada
La solución HW consiste en parar (stall) el pipeline durante dos ciclos para retrasar la ejecución de nuevas instrucciones hasta que el salto esté resuelto
  Ciclo 2 (beq está en ID): se detecta el conflicto. La instrucción sub se para y se inserta una “burbuja” de no operación en la etapa ID
  Ciclo 3 (beq está en EX): el conflicto continúa. La instrucción sub permanece parada, se insertar otra “burbuja” y la instrucción beq resuelve el salto
  Ciclo 4 (beq está en MEM): se lanza la instrucción que corresponda
Penaliza la ejecución del programa en dos ciclos por instrucción de salto
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
beq x5, x1, L1 | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
sub x6, x2, x4 |  | IFp | IFp | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado (condición falsa)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
beq x5, x1, L1 | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
sub x6, x2, x4 |  | IFp | IFp | X |  |  |  | 
L1: add x7, x3, x4 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado (condición verdadera)

## Slide 106: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (optimización)
Intentar mover los saltos a etapas más tempranas: por ejemplo, a ID
  Mover cálculo de la dirección: desplazar sumador a etapa ID
  Mover cálculo de la condición:
    Lectura de los registros + comparación en el mismo ciclo
    Hardware adicional para la comparación (no se puede usar la ALU)
4
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
ALU
Z
A
B
OP
Ext. signo
19:15
31:7
11:7
24:20
1
0
+
PC
+
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
0
1
0
1
2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
EX/MEM
Unidad de Control
Cálculo de la
condición de salto
Cálculo de
dirección de salto

## Slide 107: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (optimización)
Intentar mover los saltos a etapas más tempranas: por ejemplo, a ID
  Mover cálculo de la dirección: desplazar sumador a etapa ID
  Mover cálculo de la condición:
    Lectura de los registros + comparación en el mismo ciclo
    Hardware adicional para la comparación (no se puede usar la ALU)
4
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
ALU
Z
A
B
OP
ExtS
19:15
31:7
11:7
24:20
1
0
+
PC
+
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
0
1
0
1
2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
EX/MEM
Unidad de Control
Cálculo de la
condición de salto
Cálculo de
dirección de salto
comparador

## Slide 108: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (optimización)
Con esta optimización solo hay que parar (stall) el pipeline durante un ciclo para retrasar la ejecución de nuevas instrucciones hasta que el salto esté resuelto
  Ciclo 2 (beq está en ID): se detecta el conflicto. La instrucción sub se para y se inserta una “burbuja” de no operación en la etapa ID y la instrucción beq resuelve el salto
  Ciclo 3 (beq está en EX): se lanza la instrucción que corresponda
Penaliza la ejecución del programa en un ciclo por instrucción de salto
beq x5, x1, L1
sub x6, x2, x4
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
sub x6, x2, x4
o
add x7, x3, x4
MI
BR
MD
BR
ALU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
STOP
“burbuja”
las instrucciones y “burbujas” siguen normalmente su ejecución
( )

## Slide 109: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (optimización)
Con esta optimización solo hay que parar (stall) el pipeline durante un ciclo para retrasar la ejecución de nuevas instrucciones hasta que el salto esté resuelto
  Ciclo 2 (beq está en ID): se detecta el conflicto. La instrucción sub se para y se inserta una “burbuja” de no operación en la etapa ID y la instrucción beq resuelve el salto
  Ciclo 3 (beq está en EX): se lanza la instrucción que corresponda
Penaliza la ejecución del programa en un ciclo por instrucción de salto
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
beq x5, x1, L1 | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
sub x6, x2, x4 |  | IFp | IF | ID | EX | M | WB | 
Diagrama de ejecución simplificado (condición falsa)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
beq x5, x1, L1 | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
sub x6, x2, x4 |  | IFp | X |  |  |  |  | 
L1: add x7, x3, x4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
Diagrama de ejecución simplificado (condición verdadera)

## Slide 110: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (optimización)
Problemas adicionales de la optimización:
  Necesidad de nueva anticipación a la etapa ID desde MEM (a la entrada del comparador)
  Necesidad de parada de uno o dos ciclos (stalls) si la instrucción inmediatamente anterior al salto produce/carga uno de los registros a comparar
    Parada de un ciclo si se produce en etapa EX (add, …)
    Parada de dos ciclos si se carga en etapa MEM (lw)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
sub x5, x5, x3 | IF | ID | EX | M | WB |  | 
or x3, x2, x1 |  | IF | ID | EX | M | WB | 
beq x5, x1, L1 |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado (anticipación M ID)
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
sub x5, x5, x3 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
or x5, x2, x1 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
beq x5, x1, L1 |  |  | IF | IDp | ID | EX | M | WB | 
Diagrama de ejecución simplificado (parada 1c y anticipación M ID)
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
sub x5, x5, x3 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
lw x5, 20(x1) |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
beq x5, x1, L1 |  |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado (parada 2c)

## Slide 111: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa parada tanto para los riesgos de datos como para los de control (con resolución del salto en EX).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)

## Slide 112: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa parada tanto para los riesgos de datos como para los de control (con resolución del salto en EX).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)

## Slide 113: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa parada tanto para los riesgos de datos como para los de control (con resolución del salto en EX).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)

## Slide 114: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa parada tanto para los riesgos de datos como para los de control (con resolución del salto en EX).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | IDp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IFp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)

## Slide 115: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa parada tanto para los riesgos de datos como para los de control (con resolución del salto en EX).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | IDp | ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IFp | IF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)
x2

## Slide 116: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa parada tanto para los riesgos de datos como para los de control (con resolución del salto en EX).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | IDp | ID | EX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IFp | IF | ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  |  | IF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)
x2

## Slide 117: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa parada tanto para los riesgos de datos como para los de control (con resolución del salto en EX).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IFp | IF | ID | EX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  |  | IF | ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  |  | IF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)
x2

## Slide 118: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa parada tanto para los riesgos de datos como para los de control (con resolución del salto en EX).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IFp | IF | ID | EX | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  |  | IF | IDp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  |  |  | IFp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)
x2

## Slide 119: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa parada tanto para los riesgos de datos como para los de control (con resolución del salto en EX).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  |  | IF | IDp | IDp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  |  |  | IFp | IFp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)
x2

## Slide 120: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa parada tanto para los riesgos de datos como para los de control (con resolución del salto en EX).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  |  | IF | IDp | IDp | ID |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  |  |  | IFp | IFp | IFp |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)
x2
x4

## Slide 121: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa parada tanto para los riesgos de datos como para los de control (con resolución del salto en EX).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  |  | IF | IDp | IDp | ID | EX |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  |  |  | IFp | IFp | IFp | IFp |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)
x2
x4

## Slide 122: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa parada tanto para los riesgos de datos como para los de control (con resolución del salto en EX).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  |  |  | IFp | IFp | IFp | IFp | X |  |  |  |  |  |  | 
L: lw x2, 0(x1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)
x2
x4

## Slide 123: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa parada tanto para los riesgos de datos como para los de control (con resolución del salto en EX).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  |  |  | IFp | IFp | IFp | IFp | X |  |  |  |  |  |  | 
L: lw x2, 0(x1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)
x2
x4

## Slide 124: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa parada tanto para los riesgos de datos como para los de control (con resolución del salto en EX).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  |  | IF | IDp | IDp | ID | EX |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  |  |  | IFp | IFp | IFp | IFp |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto NO tomado)
x2
x4

## Slide 125: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa parada tanto para los riesgos de datos como para los de control (con resolución del salto en EX).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  |  |  | IFp | IFp | IFp | IFp | IF |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto NO tomado)
x2
x4

## Slide 126: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa parada tanto para los riesgos de datos como para los de control (con resolución del salto en EX).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  |  |  | IFp | IFp | IFp | IFp | IF | ID |  |  |  |  |  | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto NO tomado)
x2
x4

## Slide 127: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa parada tanto para los riesgos de datos como para los de control (con resolución del salto en EX).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  |  |  | IFp | IFp | IFp | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | IDp | IDp | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado (salto NO tomado)
x2
x4
x5

## Slide 128: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y parada para los riesgos de control (con resolución del salto en ID).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)

## Slide 129: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y parada para los riesgos de control (con resolución del salto en ID).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)

## Slide 130: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y parada para los riesgos de control (con resolución del salto en ID).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)

## Slide 131: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y parada para los riesgos de control (con resolución del salto en ID).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)

## Slide 132: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y parada para los riesgos de control (con resolución del salto en ID).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | ID | EX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IF | ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  | IF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)
x2

## Slide 133: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y parada para los riesgos de control (con resolución del salto en ID).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | ID | EX | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IF | ID | EX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  | IF | ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  | IF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)
x2

## Slide 134: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y parada para los riesgos de control (con resolución del salto en ID).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IF | ID | EX | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  | IF | ID | EX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  | IF | IDp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  |  | IFp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)
x2

## Slide 135: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y parada para los riesgos de control (con resolución del salto en ID).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  | IF | ID | EX | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  | IF | IDp | ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  |  | IFp | IFp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)
x2
x4

## Slide 136: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y parada para los riesgos de control (con resolución del salto en ID).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  | IF | IDp | ID | EX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  |  | IFp | IFp | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L: lw x2, 0(x1) |  |  |  |  |  |  |  |  | IF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)
x2
x4

## Slide 137: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y parada para los riesgos de control (con resolución del salto en ID).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  | IF | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  |  | IFp | IFp | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L: lw x2, 0(x1) |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)
x2
x4

## Slide 138: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y parada para los riesgos de control (con resolución del salto en ID).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  | IF | ID | EX | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  | IF | IDp | ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  |  | IFp | IFp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto NO tomado)
x2
x4

## Slide 139: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y parada para los riesgos de control (con resolución del salto en ID).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  | IF | IDp | ID | EX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  |  | IFp | IFp | IF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto NO tomado)
x2
x4

## Slide 140: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y parada para los riesgos de control (con resolución del salto en ID).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  | IF | IDp | ID | EX | M |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  |  | IFp | IFp | IF | ID |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto NO tomado)
x2
x4

## Slide 141: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y parada para los riesgos de control (con resolución del salto en ID).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  | IF | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  |  | IFp | IFp | IF | ID | EX |  |  |  |  |  |  |  | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto NO tomado)
x2
x4

## Slide 142: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y parada para los riesgos de control (con resolución del salto en ID).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  | IF | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  |  | IFp | IFp | IF | ID | EX | M |  |  |  |  |  |  | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto NO tomado)
x2
x4
x5

## Slide 143: procesador segmentado: Riesgos de control - solución HW: parada (ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y parada para los riesgos de control (con resolución del salto en ID).
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  |  | IF | IDp | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  |  | IFp | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto NO tomado)
x2
x4
x5

## Slide 144: procesador segmentado: Riesgos de control - solución sw: salto retardado
Con la resolución de los saltos adelantada a la etapa ID, se pueden eliminar completamente las paradas con los saltos retardados:
  Siempre se ejecuta la siguiente instrucción (secuencial) después de un salto (se elimina la parada por HW)
  El salto tiene efecto siempre después de la siguiente instrucción
  El compilador mueve una instrucción (independiente) anterior al salto a la posición siguiente al mismo (ocultando así el retardo del salto)
…
addi x7, x7, 1
beq x5, x1, L1 sub x6, x2, x …
ASM
instrucción independiente (no modifica registros leídos por beq)
…
beq x5, x1, L1
addi x7, x7, 1
sub x6, x2, x …
ASM
Código original
Código modificado por el compilador
el salto se produce aquí

## Slide 145: procesador segmentado: Riesgos de control - solución sw: salto retardado
Problemas del salto retardado:
  No siempre es posible encontrar instrucciones independientes por lo que hay que insertar NOPs
  Para pipelines más profundos, el número de instrucciones a insertar después del salto es mayor y es más complicado encontrarlas
  Han perdido popularidad frente a soluciones HW más flexibles:
    Predicción de salto
…
addi x7, x7, 1
beq x5, x1, L1 sub x6, x2, x …
ASM
instrucción independiente (no modifica registros leídos por beq)
…
beq x5, x1, L1
addi x7, x7, 1
sub x6, x2, x …
ASM
Código original
Código modificado por el compilador
el salto se produce aquí

## Slide 146: procesador segmentado: riesgos de control – predicción de salto
Tema 2: organización del procesador

## Slide 147: procesador segmentado: Riesgos de control - solución Hw: predicción de salto estática
Existe una solución mejor que la parada para las instrucciones de salto: predecir que el salto NO se tomará:
  La instrucción de salto y las siguientes se lanzan normalmente
  Cuando se conoce la dirección/decisión de salto:
    Si no hay que saltar, no se hace nada
    Si hay que saltar, se descartan (flush) las instrucciones lanzadas después del salto, insertando “burbujas” de no operación y se lanza la instrucción que corresponda
  Penaliza la ejecución del programa sólo en el caso de fallar la predicción (no siempre como en el caso de “parada”)
Predecir que el salto se tomará es más compleja puesto que también hay que predecir la dirección a la que saltar
Los predictores tienen mucho sentido en pipelines profundos donde el número de ciclos de parada después de un salto es muy elevado

## Slide 148: procesador segmentado: predicción de salto estática (salto no tomado)
Procesador sin adelantamiento de la decisión/cálculo de dir. de salto (EX)
and x3, x1, x2
MI
BR
MD
BR
ALU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
…
beq x5, x1, L1
sub x6, x2, x4
or x7, x5, x2 and x3, x1, x2 …
L1: add x7, x3, x4
…
ASM
beq x5, x1, L1
sub x6, x2, x4
or x7, x5, x2
L1: add x7, x3, x4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MI
BR
MD
BR
ALU
beq x5, x1, L1
sub x6, x2, x4
or x7, x5, x2
MI
BR
MD
BR
ALU
MD
BR
ALU
predicción de salto correcta, se continúa normalmente
predicción de salto incorrecta, se insertan ”burbujas” (flush IF/ID, ID/EX)

## Slide 149: procesador segmentado: predicción de salto estática (salto no tomado)
Procesador con adelantamiento de la decisión/cálculo de dir. de salto a ID
MI
BR
MD
BR
ALU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
…
beq x5, x1, L1
sub x6, x2, x4
or x7, x5, x2 and x3, x1, x2 …
L1: add x7, x3, x4
…
ASM
beq x5, x1, L1
sub x6, x2, x4
or x7, x5, x2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
MI
BR
MD
BR
ALU
MI
BR
MD
BR
ALU
beq x5, x1, L1
sub x6, x2, x4
L1: add x7, x3, x4
MI
BR
MD
BR
ALU
predicción de salto correcta, se continúa normalmente
predicción de salto incorrecta, se inserta ”burbuja” (flush IF/ID)

## Slide 150: procesador segmentado: Riesgos de control - solución Hw: predicción de salto estática (salto no tomado)
Diagramas de ejecución simplificados con fallo de predicción:
  Sin adelantamiento de la decisión/cálculo de dir. de salto (EX)
  Con adelantamiento de la decisión/cálculo de dir. de salto a ID
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
beq x5, x1, L1 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
sub x6, x2, x4 |  | IF | ID | X |  |  |  |  | 
or x7, x5, x2 |  |  | IF | X |  |  |  |  | 
L1: add x7, x3, x4 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
Diagrama de ejecución simplificado
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
beq x5, x1, L1 | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
sub x6, x2, x4 |  | IF | X |  |  |  |  |  | 
L1: add x7, x3, x4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
Diagrama de ejecución simplificado

## Slide 151: procesador segmentado: Riesgos de control - solución Hw: predicción de salto estática (salto no tomado)(ejemplo)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
x2
x4
x5
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y predicción estática (no tomado) para los riesgos de control (con resolución del salto en EX).
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
x2
x4
x5
Reordenar para evitar paradas por riesgos de datos

## Slide 152: procesador segmentado: Riesgos de control - solución Hw: predicción de salto estática (salto no tomado)(ejemplo)
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y predicción estática (no tomado) para los riesgos de control (con resolución del salto en EX).
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  |  |  | IF | ID | EX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)

## Slide 153: procesador segmentado: Riesgos de control - solución Hw: predicción de salto estática (salto no tomado)(ejemplo)
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y predicción estática (no tomado) para los riesgos de control (con resolución del salto en EX).
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  |  |  | IF | ID | EX | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)
fallo

## Slide 154: procesador segmentado: Riesgos de control - solución Hw: predicción de salto estática (salto no tomado)(ejemplo)
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y predicción estática (no tomado) para los riesgos de control (con resolución del salto en EX).
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L: lw x2, 0(x1) |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)
fallo

## Slide 155: procesador segmentado: Riesgos de control - solución Hw: predicción de salto estática (salto no tomado)(ejemplo)
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y predicción estática (no tomado) para los riesgos de control (con resolución del salto en EX).
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IFp | IFp | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L: lw x2, 0(x1) |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado) para HW sin predicción, solo parada
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
L: lw x2, 0(x1) |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto tomado)
Comparación con HW sin predicción, solo parada
fallo

## Slide 156: procesador segmentado: Riesgos de control - solución Hw: predicción de salto estática (salto no tomado)(ejemplo)
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y predicción estática (no tomado) para los riesgos de control (con resolución del salto en EX).
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  |  |  | IF | ID | EX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto NO tomado)

## Slide 157: procesador segmentado: Riesgos de control - solución Hw: predicción de salto estática (salto no tomado)(ejemplo)
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y predicción estática (no tomado) para los riesgos de control (con resolución del salto en EX).
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  |  |  | IF | ID | EX | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto NO tomado)
acierto

## Slide 158: procesador segmentado: Riesgos de control - solución Hw: predicción de salto estática (salto no tomado)(ejemplo)
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y predicción estática (no tomado) para los riesgos de control (con resolución del salto en EX).
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB
Diagrama de ejecución simplificado
x2
x4
x5
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto NO tomado)
acierto
x5

## Slide 159: procesador segmentado: Riesgos de control - solución Hw: predicción de salto estática (salto no tomado)(ejemplo)
Realiza el diagrama de ciclos para el siguiente código en un HW que implementa anticipación para los riesgos de datos y predicción estática (no tomado) para los riesgos de control (con resolución del salto en EX).
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IFp | IFp | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto NO tomado) para HW sin predicción, solo parada
Comparación con HW sin predicción, solo parada
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
L: lw x2, 0(x1) | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x4, x4, -1 |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x1, x1, 4 |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add x3, x3, x2 |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne x4, x0, L |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi x5, x5, 10 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sw x3, 0(x5) |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | M | WB |  |  |  |  |  |  |  | 
Diagrama de ejecución simplificado (salto NO tomado)
acierto
x5
x5

## Slide 160: procesador segmentado: Riesgos de control - solución Hw: predicción de salto dinámica
Para pipelines profundos o procesadores superescalares, donde un fallo de predicción es muy costoso en términos de ciclos perdidos la predicción estática no es adecuada
Utilizando más HW es posible predecir el comportamiento de los saltos dinámicamente durante la ejecución de los programas
Predicción de saltos Dinámica: predice los saltos en tiempo de ejecución usando información de run-time (historia de saltos previos)

## Slide 161: procesador segmentado: predicción de salto dinámica: predictor de 1 bit
Se almacena información sobre los saltos (tomado/no tomado) para determinar la predicción actual: tomar/no tomar
Se utiliza un Branch Prediction Buffer (o Branch History Table - BHT) en la etapa IF
  Se direcciona con los bits menos significativos de PC
  Almacena un bit que indica si la última vez se tomó (1) o no (0) el salto
  Este bit se pasa a la etapa ID (IF/ID) para que se tome la decisión de salto (cuando ya se sabe si la instrucción es un salto)
Si la predicción es errónea, se descartan (flush) las instrucciones incorrectas y se invierte el bit de predicción en la BHT
  Un fallo de predicción no afecta a la corrección del programa sino a su rendimiento
  Una BHT de 4096 bits varía entre de un 1% a un 20% de fallos de predicción

## Slide 162: procesador segmentado: predicción de salto dinámica: predictor de 1 bit
Ejemplo de bucle (10 iteraciones)
…
addi x5, x0, 10
loop: addi x5, x5, -1
…
…
beq x5, x0, loop
…
ASM
 | BHT(dir_beq) |  | acierto/fallo
 | actual | siguiente | 
x5 = 9 | 0 |  | 
predice NO TOMADO (no salta)

## Slide 163: procesador segmentado: predicción de salto dinámica: predictor de 1 bit
Ejemplo de bucle (10 iteraciones)
…
addi x5, x0, 10
loop: addi x5, x5, -1
…
…
beq x5, x0, loop
…
ASM
 | BHT(dir_beq) |  | acierto/fallo
 | actual | siguiente | 
x5 = 9 | 0 | 1 | ✗
predice NO TOMADO (no salta)
por lo que falla la predicción y
se cambia BHT

## Slide 164: procesador segmentado: predicción de salto dinámica: predictor de 1 bit
Ejemplo de bucle (10 iteraciones)
…
addi x5, x0, 10
loop: addi x5, x5, -1
…
…
beq x5, x0, loop
…
ASM
 | BHT(dir_beq) |  | acierto/fallo
 | actual | siguiente | 
x5 = 9 | 0 | 1 | ✗
x5 = 8 | 1 | 1 | ✓
predice TOMADO (salta)
por lo que no se cambia BHT

## Slide 165: procesador segmentado: predicción de salto dinámica: predictor de 1 bit
Ejemplo de bucle (10 iteraciones)
…
addi x5, x0, 10
loop: addi x5, x5, -1
…
…
beq x5, x0, loop
…
ASM
 | BHT(dir_beq) |  | acierto/fallo
 | actual | siguiente | 
x5 = 9 | 0 | 1 | ✗
x5 = 8 | 1 | 1 | ✓
x5 = 7 | 1 | 1 | ✓
x5 = 6 | 1 | 1 | ✓
x5 = 5 | 1 | 1 | ✓
x5 = 4 | 1 | 1 | ✓
x5 = 3 | 1 | 1 | ✓
x5 = 2 | 1 | 1 | ✓
x5 = 1 | 1 | 1 | ✓
x5 = 0 | 1 |  | 
en la última iteración predice tomado

## Slide 166: procesador segmentado: predicción de salto dinámica: predictor de 1 bit
Ejemplo de bucle (10 iteraciones)
…
addi x5, x0, 10
loop: addi x5, x5, -1
…
…
beq x5, x0, loop
…
ASM
 | BHT(dir_beq) |  | acierto/fallo
 | actual | siguiente | 
x5 = 9 | 0 | 1 | ✗
x5 = 8 | 1 | 1 | ✓
x5 = 7 | 1 | 1 | ✓
x5 = 6 | 1 | 1 | ✓
x5 = 5 | 1 | 1 | ✓
x5 = 4 | 1 | 1 | ✓
x5 = 3 | 1 | 1 | ✓
x5 = 2 | 1 | 1 | ✓
x5 = 1 | 1 | 1 | ✓
x5 = 0 | 1 | 0 | ✗
en la última iteración predice tomado
por lo que falla la predicción y
se cambia BHT

## Slide 167: procesador segmentado: predicción de salto dinámica: predictor de 1 bit
Ejemplo de bucle (10 iteraciones)
Para este caso concreto el predictor acierta un 80% para un salto que se toma un 90% de las veces
…
addi x5, x0, 10
loop: addi x5, x5, -1
…
…
beq x5, x0, loop
…
ASM
 | BHT(dir_beq) |  | acierto/fallo
 | actual | siguiente | 
x5 = 9 | 0 | 1 | ✗
x5 = 8 | 1 | 1 | ✓
x5 = 7 | 1 | 1 | ✓
x5 = 6 | 1 | 1 | ✓
x5 = 5 | 1 | 1 | ✓
x5 = 4 | 1 | 1 | ✓
x5 = 3 | 1 | 1 | ✓
x5 = 2 | 1 | 1 | ✓
x5 = 1 | 1 | 1 | ✓
x5 = 0 | 1 | 0 | ✗

## Slide 168: procesador segmentado: predicción de salto dinámica: predictor de 2 bits
La BHT utiliza dos bits para hacer la predicción (0 – no tomado, 1– tomado)
  Tiene que haber dos fallos consecutivos para cambiar el sentido de la predicción
00
Predecir No tomado
01
Predecir No tomado
11
Predecir Tomado
10
Predecir Tomado
tomado
no tomado
tomado
tomado
no tomado
no tomado
tomado
no tomado

## Slide 169: procesador segmentado: predicción de salto dinámica: predictor de 2 bits
Ejemplo de bucle (10 iteraciones)
…
addi x5, x0, 10
loop: addi x5, x5, -1
…
…
beq x5, x0, loop
…
ASM
 | BHT(dir_beq) |  | acierto/fallo
 | actual | siguiente | 
x5 = 9 | 00 |  | 
predice NO TOMADO (no salta)
00
Predecir No tomado
01
Predecir No tomado
11
Predecir Tomado
10
Predecir Tomado
tomado
no tomado
tomado
tomado
no tomado
no tomado
tomado
no tomado

## Slide 170: procesador segmentado: predicción de salto dinámica: predictor de 2 bits
Ejemplo de bucle (10 iteraciones)
…
addi x5, x0, 10
loop: addi x5, x5, -1
…
…
beq x5, x0, loop
…
ASM
 | BHT(dir_beq) |  | acierto/fallo
 | actual | siguiente | 
x5 = 9 | 00 | 01 | ✗
predice NO TOMADO (no salta)
por lo que falla la predicción y
se cambia BHT
00
Predecir No tomado
01
Predecir No tomado
11
Predecir Tomado
10
Predecir Tomado
tomado
no tomado
tomado
tomado
no tomado
no tomado
tomado
no tomado

## Slide 171: procesador segmentado: predicción de salto dinámica: predictor de 2 bits
Ejemplo de bucle (10 iteraciones)
…
addi x5, x0, 10
loop: addi x5, x5, -1
…
…
beq x5, x0, loop
…
ASM
 | BHT(dir_beq) |  | acierto/fallo
 | actual | siguiente | 
x5 = 9 | 00 | 01 | ✗
x5 = 8 | 01 | 11 | ✗
predice NO TOMADO (no salta)
por lo que falla otra vez y
se cambia BHT
00
Predecir No tomado
01
Predecir No tomado
11
Predecir Tomado
10
Predecir Tomado
tomado
no tomado
tomado
tomado
no tomado
no tomado
tomado
no tomado

## Slide 172: procesador segmentado: predicción de salto dinámica: predictor de 2 bits
Ejemplo de bucle (10 iteraciones)
…
addi x5, x0, 10
loop: addi x5, x5, -1
…
…
beq x5, x0, loop
…
ASM
 | BHT(dir_beq) |  | acierto/fallo
 | actual | siguiente | 
x5 = 9 | 00 | 01 | ✗
x5 = 8 | 01 | 11 | ✗
x5 = 7 | 11 | 11 | ✓
predice TOMADO (salta)
por lo que acierta y
no se cambia BHT
00
Predecir No tomado
01
Predecir No tomado
11
Predecir Tomado
10
Predecir Tomado
tomado
no tomado
tomado
tomado
no tomado
no tomado
tomado
no tomado

## Slide 173: procesador segmentado: predicción de salto dinámica: predictor de 2 bits
Ejemplo de bucle (10 iteraciones)
…
addi x5, x0, 10
loop: addi x5, x5, -1
…
…
beq x5, x0, loop
…
ASM
 | BHT(dir_beq) |  | acierto/fallo
 | actual | siguiente | 
x5 = 9 | 00 | 01 | ✗
x5 = 8 | 01 | 11 | ✗
x5 = 7 | 11 | 11 | ✓
x5 = 6 | 11 | 11 | ✓
x5 = 5 | 11 | 11 | ✓
x5 = 4 | 11 | 11 | ✓
x5 = 3 | 11 | 11 | ✓
x5 = 2 | 11 | 11 | ✓
x5 = 1 | 11 | 11 | ✓
x5 = 0 | 11 | 10 | ✗
predice TOMADO (salta)
por lo que no acierta y se cambia BHT (pero no predicción aún)
00
Predecir No tomado
01
Predecir No tomado
11
Predecir Tomado
10
Predecir Tomado
tomado
no tomado
tomado
tomado
no tomado
no tomado
tomado
no tomado

## Slide 174: procesador segmentado: predicción de salto dinámica: predictor de 2 bits
…
addi x5, x0, 10
loop: addi x5, x5, -1
…
…
beq x5, x0, loop
…
ASM
 | BHT(dir_beq) |  | acierto/fallo
 | actual | siguiente | 
x5 = 9 | 10 | 11 | ✓
x5 = 8 | 11 | 11 | ✓
x5 = 7 | 11 | 11 | ✓
x5 = 6 | 11 | 11 | ✓
x5 = 5 | 11 | 11 | ✓
x5 = 4 | 11 | 11 | ✓
x5 = 3 | 11 | 11 | ✓
x5 = 2 | 11 | 11 | ✓
x5 = 1 | 11 | 11 | ✓
x5 = 0 | 11 | 10 | ✗
00
Predecir No tomado
01
Predecir No tomado
11
Predecir Tomado
10
Predecir Tomado
tomado
no tomado
tomado
tomado
no tomado
no tomado
tomado
no tomado
vuelve a predecir TOMADO y acierta
Ejemplo de bucle (10 iteraciones)
Para este caso concreto el predictor acierta un 90% para un salto que se toma un 90% de las veces

## Slide 175: procesador segmentado: predicción de salto dinámica: Buffer de direcciones de salto (BTB)
La BHT predice CUANDO se salta, pero no dice nada de DONDE se salta
  Si se predice salto tomado hay que calcular la dirección de salto
    Hay que parar el pipeline uno o más ciclos (dependiendo de la etapa en la que se calcule)
  Buffer de Direcciones de Salto (Branch-Target Buffer BTB):
    Memoria asociativa (cache) que almacena la dirección/instrucción destino de los saltos (más costosa que BHT)
    Con BTB, si hay acierto en la predicción, también se sabe dirección/instrucción destino del salto evitando la parada del pipeline
      En la etapa IF con el PC actual la BTB nos proporciona el siguiente PC

## Slide 176: procesador segmentado: otras estructuras de pipeline
¿Y si una operación es muy lenta?
  Hacer el reloj más lento para acomodarla  impacta muy negativamente en el rendimiento del pipeline (todas las etapas más lentas)
  Dividir la ejecución de dicha operación en varios ciclos del pipeline
MI
BR
MD
BR
ALU
MUL1
MUL2
Ej. multiplicación de dos ciclos, solapando con MD ya que no es usada en estas instrucciones
Ej. acceso a memoria de datos el doble de lento que el de memoria de instrucciones: dos ciclos de MD
MI
BR
MD
MD2
ALU
BR

## Slide 177: procesador segmentado: otras estructuras de pipeline
Distintas unidades funcionales/distinto número de etapas

## Slide 178: procesador segmentado: conclusiones
Todos los procesadores modernos utilizan pipeline para aumentar el rendimiento
La frecuencia de reloj viene limitada por la etapa más lenta del pipeline (por eso un diseño balanceado de las etapas es muy importante)
Se deben detectar y resolver los riesgos
  Riesgos estructurales: resueltos por un diseño correcto del pipeline
  Riesgos de datos:
    Paradas del pipeline (impactan en el rendimiento)
    Anticipación – Forwarding (requiere soporte HW)
  Riesgos de control: mover HW decisión de salto lo más pronto posible
    Paradas del pipeline (impactan en el rendimiento)
    Saltos retardados (requiere soporte del compilador)
    Predicción estática y dinámica (requiere soporte HW)